WÓJT GMINY STEGNA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI JUNOSZYNO

do wyłożenia do publicznego wglądu

Opracował:

Zespół Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

w składzie:

mgr inż. arch. Cezary Maliszewski, członek MOIA w Warszawie Nr MA-1938

mgr inż. Anna Uszkur

inż. Justyna Jasińska

Warszawa 2013

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	3

2.	INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI	3

2.1	ZAWARTOŚĆ ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO	3

2.2	POWIĄZANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z INNYMI DOKUMENTAMI	4

3.	METODOLOGIA OPRACOWANIA	7

4.	PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI ICH PRZEPROWADZANIA	8

5.	INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO	8

6.	ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI POSTANOWIEŃ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	9

7.	STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM	13

8.	ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY	14

9.	CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓŁNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA ZMIANY PLANU	14

10.	OCENA ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA	15

11.	ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO W WYNIKU REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY PLANU.	19

12.	ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE PLANU	20

13.	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	20

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI JUNOSZYNO, SKALA 1:2000

## WPROWADZENIE

Podstawę prawną Prognozy oddziaływania na środowisko stanowi:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.);

- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami);

Celem Prognozy jest określenie charakteru prawdopodobnych skutków i oddziaływań na środowisko przyrodniczo-kulturowe, które mogą być spowodowane realizacją zalecanych lub dopuszczonych przez Plan sposobów zagospodarowania i użytkowania terenu. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. Prognoza w szczególności określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko w tym m.in. na różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, wodę, powierzchnię ziemi, krajobraz, zasoby naturalne, a także system przyrodniczy miasta i powiązania przyrodnicze obszaru oraz prawne formy ochrony przyrody.

Przedmiotowa prognoza została wykonana w związku z uchwałą intencyjną Rada Gminy Stegna Nr XV/138/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/347/10 z dnia 22.01.2010 r.

Zgodnie z uzasadnieniem do ww. uchwały zmiana planu wynika z potrzeb związanych z rozwojem miejscowości Junoszyno i obejmuje następujące zagadnienia:

- regulacja  zasad  dotyczących   gospodarki   ściekowej,   stosowania   rozwiązań  tymczasowych z zakresu gospodarki ściekowej,

- ustaleń dotyczących kształtowania przestrzeni o znaczeniu publicznym ogólnodostępnym,  m.in. zasad lokalizacji tymczasowych obiektów,

- zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w zakresie m.in.: realizacji nośników reklamowych oraz informacyjnych,

- ustaleń dotyczących kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Powzięta uchwała stanowi zatem wyraz woli Rady Gminy względem kształtowania przestrzeni na terenie gminy. Powyższe wpisuje się w instytucję tzw. władztwa planistycznego gminy i jest przejawem racjonalnego gospodarowania przestrzenią gminy. Przyjąć zatem należy, że niniejsza Uchwała czyni zadość zarówno oczekiwaniom społeczności lokalnej jak również obowiązującym przepisom prawa.

Obszar objęty opracowaniem, o powierzchni ok. 118 ha znajduje się w granicach sołectwa Junoszyno w gminie Stegna. Analizowany teren obejmuje teren wsi Junoszyno. Junoszyno jest niewielką miejscowością nadmorską. Zamieszkuje ją na stałe około 300 mieszkańców. Dominuje tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, występują nieliczne siedliska. Miejscowość ta, podobnie jak inne osady nadmorskie, przeżywa dość silną presję inwestycyjną związaną z turystyką.  Dominuje tu turystyka pobytowa związana z indywidualnymi działkami rekreacyjnymi.

Północną część obszaru opracowania stanowią wydmy nadmorskie oraz tereny plaż. Część zachodnia obejmuje tereny łąk, pastwisk oraz nieużytków, jak również zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług turystyki. W części wschodniej skupione są przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (w tym agroturystyka) oraz tereny łąk i pastwisk. Południowo-wschodnie tereny obszaru opracowania to głównie zabudowa jednorodzinna, tereny letniskowe i lasy. Wzdłuż południowo-zachodniej granicy występują głównie  łąki, pastwiska, nieużytki, jak również zabudowa letniskowa. Dokładna granica opracowania jest przedstawiona na rysunku Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno.

## INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI

## ZAWARTOŚĆ ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzana jest na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W art. 15 ww. ustawy sprecyzowano obligatoryjny zakres zmiany planu. Zakres zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno jest tożsamy z zakresem wymaganym ustawowo.

Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały intencyjnej zmiana planu ma na celu regulację zasad dotyczących stosowania   rozwiązań  z zakresu gospodarki ściekowej. W tym celu, wprowadzono w zmianie planu rozwiązanie tymczasowe polegające na wprowadzeniu zapisu, iż na terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej dopuszcza się do czasu zrealizowania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zastosowanie bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe. Przy czym zastrzeżono, iż po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje nakaz odprowadzenia ścieków bytowych do tej sieci. Ponadto na wiosek właściciela działek nr ewid. 27/9 i 27/10 zmieniono ich przeznaczenie z ”terenu zabudowy letniskowej” (ML46) na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN47a). Zmiana ta była uzasadniona, ponieważ obszary sąsiadujące z wnioskowanym terenem są terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkalna jednorodzinną w związku z czym istniała możliwość kontynuacji tego rodzaju zabudowy. Ponadto wykazane przez wnioskującą warunki geotechniczne terenu, także nie budziły zastrzeżeń, co do możliwości realizacji na danym terenie inwestycji budowlanych. W planie, również na wniosek właściciela, zmieniono przeznaczenie terenu zabudowy usług turystyki i podzielono go na teren usług publicznych oznaczonych symbolem UP88 oraz teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, który został włączony do terenu oznaczonego symbolem MN/U89. W omawianym projekcie także została usunięta planowana droga wewnętrzna KDW04 w związku z wnioskami, które wpłynęły od właścicieli nieruchomości przylegających bezpośrednio do ww. drogi. W efekcie czego projektant - urbanista na postawie wizji lokalnej oraz analizy terenu stwierdził, iż brak ww. drogi nie wpłynie w negatywny sposób na obsługę komunikacyjną obszaru. Kolejna zmiana planu polegała na dopuszczeniu na większości terenów oznaczanych symbolem MN/U lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych pod warunkiem, iż architektura tejże zabudowy musi uwzględniać cechy architektury regionalnej oraz będzie spełniać wymogi ustalone w planie w zakresie jej gabarytów i elementów wykończeniowych. Dopuszczono także w zmianie planu na terenie usług publicznych oraz usług sportu i rekreacji oznaczonych symbolem UP/US55 lokalizację tymczasowych obiektów wystawowych, tymczasowych obiektów i urządzeń rozrywkowych i rekreacyjnych, tymczasowych obiektów związanych z organizacją imprez masowych i okolicznościowych na okres ich trwania, tymczasowych obiektów handlowo-usługowych związanych z organizacją imprez masowych i okolicznościowych na okres ich trwania. Dokonano także, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków aktualizacji gminnej ewidencji zabytków, a także wskazano obiekty o wysokich wartościach kulturowych i współtworzące charakter historycznej zabudowy oraz wprowadzono szereg ustaleń chroniących ww. wartości i określających zasady ich najbliższego zagospodarowania. Ponadto wzdłuż drogi klasy zbiorczej wskazano orientacyjny przebieg ścieżki rowerowej stanowiącej fragment ponadlokalnej inwestycji celu publicznego „Ścieżka rowerowa na Mierzei Wiślanej (Mikoszewo – Jantar – Junoszyno – Stegna – Sztutowo – Kąty Rybackie - Skowronki – Przebrno – Krynica Morska – Piaski”.

## POWIĄZANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z INNYMI DOKUMENTAMI

Zgodność ustaleń i rozwiązań przyjętych w projekcie planu wsi Junoszyno oceniono przede wszystkim pod względem ich zgodności z obowiązującą polityką przestrzenną gminy wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna oraz opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przyplażowego we wsi jantar na terenie gminy Stegna oraz na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przyplażowego we wsi Junoszyno na terenie gminy Stegna.

Analizując wytyczne polityki przestrzennej gminy Stegna, określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna, należy stwierdzić, że projekt zmiany planu nie narusza ustaleń przedmiotowego dokumentu.

Zgodnie ze studium w kierunkach polityki przestrzennej wyznaczono obszary, rejony, miejsca oraz elementy liniowe kluczowe dla realizacji strategicznych celów: społecznych, ekologicznych, kulturowych, ekonomicznych, turystyczno - uzdrowiskowych.

Wyróżniono wstępnie następujące typy polityk przestrzennych:

- polityka realizacji głównego centrum turystycznego w Stegnie, w którym winno realizować usługi dla obsługi całej Mierzei Wiślanej, Turystycznych (Mikoszewo, Jantar, Junoszyno, Stegna),

- polityka przekształceń funkcjonalnych wskazywana dla miejscowości Tujsk (rozwinięcie funkcji centrum

- polityka dopełnień i modernizacji przestrzeni publicznych zalecana dla Nadmorskich Miejscowości obsługi turystyki sieciowej w przestrzeni żuławskiej),

- polityka rehabilitacji zalecana dla 15 zgrupowań mieszkaniowych i poprodukcyjnych dawnych osiedli pegeerowskich,

- polityka rozwoju odniesiona do miejscowości położonych na lewym brzegu Szkarpawy: Drewnica – Przemysław, Izbiska, Rybina, Chorążówka,

- polityka stabilizacji wskazywana dla pozostałych, nie wymienionych miejscowości sołeckich.

Elementy kluczowe dla celów turystyczno – uzdrowiskowych (zgodnie z w/w studium)

Rejony i miejsca kluczowe istotne dla realizacji celów turystyczno - uzdrowiskowych obejmują rozwinięcie wstępnej koncepcji „turystyki sieciowej”, której podstawowe elementy stanowić będą:

- strefa turystyczno – uzdrowiskowa, nadmorska lokalizowana punktowo: główne w Stegnie, ograniczone w Jantarze, Junoszynie i Mikoszewie;

- strefa turystyczna szczególnie we wsi Żuławki, Rybina, Drewnica, Przemysław i  Stegienka, oparta na ekoturystyce, agroturystyce oraz turystyce wodnej;

- skansen zabytków kultury we wsi Żuławki;

- turystyczne trasy wałowe: nadwiślańska i wzdłuż lewego wału Szkarpawy;

- zbiorczy szlak turystyczny, wykorzystujący szlak i obiekty kolejki wąskotorowej na cele turystyczne;

- szlaki turystyki wodnej i przywodnej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Tugi i Starej Tugi oraz Linawy;

- starorzecza i strefy międzywałowe pozostałe z okresu przed komasacją polderów,

- terpy przywałowe (niskie i wysokie) stanowiące ofertę dla lokalizacji ekoturystycznych i agroturystycznych obiektów;

- restytuowane jednodworczne założenia na terpach, wskazywane na funkcje rezydencjonalne i agroturystyczne;

- miejsca obsługi podróżnych (MOP-y) mające charakter węzłów integracyjnych łączących obsługę szlaków turystyki nadmorskiej, wodnej, ewentualnie kolejowej, samochodowej i rowerowej o znaczeniu:

- międzynarodowym (węzeł multimedialny na drodze Nr 7 we wsi Dworek wraz z ofertą zespołu hotelowego, np. Formuły 1 nad Kanałem Wiślano – Zalewowym, Mała Holandia, oferta „Nad Linawą”),

- regionalnym (w strefie stykowej Mierzeja Wiślana – Żuławy miejsca odbarczające główne zespoły przyplażowe i zespoły obsługi ruchu przyplażowego),

- lokalnym (w strefie leśnej lub przywodnej);

- Główne Centrum obsługi ruchu turystycznego – Stegna oraz uzupełniające: Rybina i Drewnica;

- „bramy gminy”:

- w Rybinie,

- na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 501 z drogą nr 502 w rejonie Stegny,

- na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 09107 w rejonie Mikoszewa,

- miejsce przystani promowej w Mikoszewie.

Wymagają one przeprowadzenia uzupełniających prac projektowych, takich jak: plany miejscowe, studia przedprojektowe, szczegółowe analizy lokalnych zasobów, dokumenty ofertowe i szczegółowe programy działań.

Zasady obsługi komunikacyjnej (zgodnie z w/w studium)

W kształtowaniu obsługi komunikacyjnej obszaru, zgodnie z przyjętą przez państwo polityką ekorozwoju, obowiązują:

- zasada optimum ekologicznego, gdzie ograniczenie do minimum uciążliwości negatywnego oddziaływania tras komunikacyjnych na otoczenie jest warunkiem koniecznym warunkowanym na przedmiotowym obszarze ogólnym poziomem odpornościowym systemów przyrodniczych oraz wykorzystaniem terenów na cele upraw rolnych i zagospodarowania turystycznego oraz funkcji mieszkaniowej;

- zasada optimum przestrzennego gdzie celem jest stan ładu przestrzennego układów komunikacyjnych realizowany w harmonii z otoczeniem;

- zasada optimum funkcjonalnego, w której przyjmuje się utrzymanie i rozbudowę ciągów komunikacyjnych niezbędnych do obsługi:

- obszarów zurbanizowanych,

- stref gospodarczych – w tym przypadku związanych z turystyką, gospodarką rybacką, leśnictwem i rolnictwem,

- obiektów funkcjonujących na mocy przepisów szczególnych a związanych ze służbami

- zasada rozdziału ruchu na wydzielonych pasach oddzielnie, (dopuszcza się w początkowym etapie tworzenia ciągów komunikacyjnych łączenia ruchu pieszego z ruchem rowerowym).

Dla realizacji celów samorządowej polityki wojewódzkiej niezbędne jest:

- utrzymanie pasów drogowych istniejących dróg wojewódzkich (dla drogi nr 502 relacji Nowy dwór Gd. – Stegna i drogi nr 501 relacji Mikoszewo – Stegna – Krynica Morska a także:

- utrzymanie rezerwy terenowej w liniach rozgraniczających dla ochrony gruntów przyległych od wpływu ww. dróg;

- utrzymanie rezerwy terenowej dla modernizacji toru wodnego w ciągu rzeki Szkarpawy, w tym możliwości realizacji nowego przekopu z ominięciem Drewnicy od strony północnej;

- tworzenie systemu dróg turystycznych, czytelnego ich oznakowania oraz tworzenie na ich ciągach miejsc obsługi ruchu turystycznego; w systemie tym wyróżnia się:

- nadwiślański szlak turystyczny biegnący prawym wałem Wisły z którego roztacza się piękny widok na dolinę Wisły kończący się Mikoszewie, gdzie łączy się ze szlakiem Jantarowym, ciągnącym się wzdłuż Mierzei Wiślanej,

- szlak Wielkich Żuław ciągnący się od Białej Góry wzdłuż rz. Nogat do Malborka, następnie wzdłuż drogi nr 502 poprzez Tujsk, Rybinę do Stegny łącząc się tak jak poprzedni ze szlakiem Jantarowy.

Dla zapewnienia prawidłowej obsługi terenu na poziomie lokalnym (gminnym) niezbędne jest:

- utrzymanie rezerwy terenowej w liniach rozgraniczających drogi nr 501 i nr 502 dla realizacji wzdłuż nich sieci infrastruktury technicznej oraz pasów zieleni izolacyjnej dla terenów upraw rolnych, zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej;

- wyznaczenie dróg gminnych do obsługi lokalnej terenu z uwzględnieniem pełnej obsługi terenu;

- modernizacja, przebudowa i budowa dróg układu lokalnego winna się odbywać z uwzględnieniem potrzeb transportu publicznego oraz tworzenia lokalnych ciągów rowerowych;

- tworzenia lokalnego systemu promenad domorskich, promenady nadmorskiej na granicy pasa technicznego, promenad leśnych i przyleśnych, ciągów łączących tereny zurbanizowane wewnątrzgminne.

Dla zapewnienia obsługi ruchu niezbędne jest:

- lokalizowanie dużych buforowych parkingów w każdej nadmorskiej miejscowości co pokazano na mapie w skali 1 25 000, załączniku graficznym nr 1A do „Studium...” dla miejscowości Stegna, dla pozostałych miejscowości miejsca na parkingi buforowe zostaną  wskazane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego opracowywanych dla tych miejscowości;

- stopniowanie wysokości opłat parkingowych w zależności od miejsca parkowania w myśl zasady „im bliżej morza, tym drożej”;

- ustanowienie zakazu parkowania na terenach pasa nadmorskiego poza miejscami do tego wyznaczonymi;

- tworzenie integrujących miejsc obsługi transportu łamanego w różnych wariantach połączeń: samochód, rower, autobus (mikrobus), transport wodny, kolej;

- lokalizacja stacji benzynowych i stacji obsługi przy drodze głównej w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych.

W ramach preferencji dla proekologicznej polityki państwa niezbędne jest:

- reaktywowanie transportu towarowego na linii kolei wąskotorowej dla zaopatrzenia nadmorskich miejscowości;

- wypracowanie skutecznych metod dla preferencji transportu zbiorowego turystyki pieszej i rowerowej stymulowanych głównie poprzez:

- wprowadzenie lokalnych przepisów ograniczających emisję spalin w pasie nadmorskim,

- wprowadzeniu zakazów dla indywidualnych samochodów osobowych poza drogami do tego wyznaczonymi,

- wprowadzenie wymogu stosowania przy budowie i modernizacji dróg materiałów budowlanych bezpiecznych dla środowiska (posiadających atest);

- budowa ciągów rowerowych:

- międzynarodowej Hanzeatyckiej trasy rowerowej R 10,

- głównego stanowiącego główny ciąg krajowy,

- regionalnego szlakiem dawnych traktów,

- lokalnych.

Opracowywana zmiana planu zgodnie z uchwałą intencyjną oraz złożonymi wnioskami wprowadza jedynie kilka zmian w stosunku do obowiązującego na tym terenie planu miejscowego. Dotyczą one dopuszczenia  lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych na wybranych terenach, zmiany przeznaczenia dwóch działek ewid. 27/9 oraz 27/10 z terenu zabudowy letniskowej na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dostosowania zakresu planu do obowiązujących przepisów oraz co najistotniejsze zmiana planu wprowadza istotne zapisy dotyczące gospodarki wodno – ściekowej. Bowiem dopuszczono rozwiązanie tymczasowe polegające na dopuszczeniu zastosowanie bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe wyłącznie na terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej do czasu zrealizowania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przy czym zastrzeżono, iż po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje nakaz odprowadzenia ścieków bytowych do tej sieci. Dokonano także, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków aktualizacji gminnej ewidencji zabytków, a także wskazano obiekty o wysokich wartościach kulturowych oraz obiekty współtworzące charakter historycznej zabudowy oraz wprowadzono szereg ustaleń chroniących ww. wartości i określających zasady ich najbliższego zagospodarowania. Ponadto wskazano wzdłuż terenu drogi publicznej klasy zbiorczej (KDZ01) orientacyjny przebieg ścieżki rowerowej stanowiącej fragment ponadlokalnej inwestycji celu publicznego „Ścieżka rowerowa na Mierzei Wiślanej (Mikoszewo – Jantar – Junoszyno – Stegna – Sztutowo – Kąty Rybackie - Skowronki – Przebrno – Krynica Morska – Piaski”.

Analizując ww. wytyczne należy stwierdzić, że opracowana zmiana planu nie narusza ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna

Teren objęty zmianą planu został w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym podzielony na jednostki o różnym stopni przydatności dla zabudowy. Wyróżniono następujące jednostki funkcjonalne:

Tereny o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych proponowane do zachowania w dotychczasowym sposobie użytkowania.

Wyróżniono tu tereny najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, bliskie układom naturalnym, często już objęte różnymi formami prawnej ochrony przyrody, lub tereny ważne pod względem pełnienia funkcji ekologicznych:

- nadmorskie bory bażynowe - zbiorowiska leśne, które powinny być zachowane w dotychczasowym użytkowaniu jako lasy; dopuszczalna może być zmiana ich użytkowaniu (w drodze uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne) wyłącznie w przypadku konieczności przeprowadzenia ciągów komunikacyjnych oraz zlokalizowania obiektów infrastruktury technicznej; mogą pełnić funkcję rekreacyjne i wypoczynkowe po ich przystosowaniu do tego celu wyłącznie w wydzielonych miejscach;

- subkontynentany bór świeży - zbiorowiska leśne, które powinny być zachowane w dotychczasowym użytkowaniu jako lasy; dopuszczalna może być zmiana ich użytkowaniu w drodze uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne; mogą pełnić funkcję rekreacyjne i wypoczynkowe;

- ols świeży  – pełnią rolę bioróżnorodności i ostoi zwierząt; mogą być zachowane jako zieleń nieurządzona – naturalna lub zagospodarowane na różne cele rekreacyjno-wypoczynkowe; dopuszczalne jest ich przeznaczenie na inne cele podyktowane dobrem ogólnospołecznym np.: cele komunikacyjne, obiekty infrastruktury technicznej czy obiekty użyteczności publicznej, a także w drodze wyjątku mieszkaniowe;

- zbiorowiska łąk wilgotnych - zbiorowiska występujące głównie w zasięgu Żuław Wiślanych; powinny być zachowane jako tereny rolne – łąki, pastwiska lub jako tereny zieleni nieurządzonej – naturalnej; w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest ich przeznaczenie na inne cele podyktowane dobrem ogólnospołecznym np.: cele komunikacyjne, obiekty infrastruktury technicznej; tereny te ze względu na wysoki poziom wód gruntowych nie powinny być przeznaczane pod zabudowę, ponadto, jako tereny otwarte, pełnią ważną funkcję ochronną dla sąsiadujących z nimi zbiorników wodnych i są ostoją bioróżnorodności, są również ważnym elementem korytarzy ekologicznych zapewniających migrację zwierząt i dostęp do wody. W drodze wyjątku, o ile warunki gruntowe na to pozwalają, mogą być przeznaczane na cele rekreacyjne, usługowe, a ostatecznie mieszkaniowe.

- zbiorowiska ziołoroślowe występujące wzdłuż cieków wodnych – zbiorowiska występujące w wąskim pasie wzdłuż rowów melioracyjnych; pełnią rolę bioróżnorodności i wzbogacają krajobraz; ze względu na wąski zasięg i lokalizację wzdłuż podstawowych urządzeń melioracyjnych powinny być regularnie wykaszane i utrzymane w dotychczasowym użytkowaniu.

Tereny o przeciętnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych predysponowane do pełnienia funkcji mieszkaniowych i innych funkcji towarzyszących:

- tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej z towarzyszącymi terenami trawiastymi na madach oraz iłach i mułkach rzecznych - w zależności od składu i proporcji materiału budulcowego grunt mniej lub bardziej skonsolidowany; zwierciadło wody znajduje się na głębokości 0-2m; wody są na ogół agresywne w stosunku do betonu ze względu na występowanie CO2;

- tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej z towarzyszącymi im sztucznymi zbiorowiskami roślin ozdobnych na madach oraz iłach i mułkach rzecznych - w zależności od składu i proporcji materiału budulcowego grunt mniej lub bardziej skonsolidowany; zwierciadło wody znajduje się na głębokości 0-2 m; wody są na ogół agresywne w stosunku do betonu ze względu na występowanie CO2;

- tereny boisk trawiastych na madach oraz iłach i mułkach rzecznych - w zależności od składu i proporcji materiału budulcowego grunt mniej lub bardziej skonsolidowany; zwierciadło wody znajduje się na głębokości 0-2 m; wody są na ogół agresywne w stosunku do betonu ze względu na występowanie CO2;

- tereny pól uprawnych na madach oraz iłach i mułkach rzecznych - w zależności od składu i proporcji materiału budulcowego grunt mniej lub bardziej skonsolidowany; zwierciadło wody znajduje się na głębokości 0-2 m; wody są na ogół agresywne w stosunku do betonu ze względu na występowanie CO2;

- tereny nieużytkowane rolniczo z towarzyszącą im roślinnością ruderalną na madach oraz iłach i mułkach rzecznych - w zależności od składu i proporcji materiału budulcowego grunt mniej lub bardziej skonsolidowany; zwierciadło wody znajduje się na głębokości 0-2 m; wody są na ogół agresywne w stosunku do betonu ze względu na występowanie CO2;

- tereny komunikacji w powiązaniu  ze zbiorowiskami traworośli porębowych na madach oraz iłach i mułkach rzecznych - w zależności od składu i proporcji materiału budulcowego grunt mniej lub bardziej skonsolidowany; zwierciadło wody znajduje się na głębokości 0-2 m; wody są na ogół agresywne w stosunku do betonu ze względu na występowanie CO2 ;

- tereny nieużytkowane rolniczo z towarzyszącą im roślinnością ruderalną na gruntach piaszczysto-żwirowych akumulacji rzeczno-morskiej o miąższości powyżej 5 m; zwierciadło wody znajduje się na głębokości od 1 do 0,5 m; na obszarze tym istnieje możliwość nierównomiernego osiadania i upłynniania gruntów;

- Układy antropogeniczne na siedliskach silnie przekształconych:

- tereny silnie przekształcone z towarzyszącymi im zbiorowiskami roślinności ruderalnej na madach oraz iłach i mułkach rzecznych - w zależności od składu i proporcji materiału budulcowego grunt mniej lub bardziej skonsolidowany; zwierciadło wody znajduje się na głębokości 0-2 m; wody są na ogół agresywne w stosunku do betonu ze względu na występowanie CO2;

- tereny silnie przekształcone z towarzyszącymi im zbiorowiskami roślinności ruderalnej na gruntach piaszczysto-żwirowych akumulacji rzeczno-morskiej o miąższości powyżej 5 m; zwierciadło wody znajduje się na głębokości od 1 do 0,5 m; na obszarze tym istnieje możliwość nierównomiernego osiadania i upłynniania gruntów.

Tereny zurbanizowane i tereny położone w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych są predysponowane do pełnienia dotychczasowych funkcji mieszkaniowo-usługowych, zaś tereny rolnicze położone z dala od terenów zabudowanych mogą pełnić funkcje: przyrodnicze, rekreacyjno-wypoczynkowe lub mieszkaniowo-usługowe. Lokalizacja zabudowy może wymagać odwadniania terenu lub realizacji zabudowy bez podpiwniczeń. Dla terenów komunikacji położonych na terenach leśnych zaleca się ich zachowanie jako nieutwardzonych ciągów komunikacyjnych; część z nich może być użytkowana lub urządzona na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jako ciągi piesze, rowerowe lub konne oraz ścieżki edukacyjne. Tereny najsilniej przekształcone, zazwyczaj zagospodarowane predysponowane są do utrzymania w dotychczasowym przeznaczeniu przy zabezpieczeniu gospodarki wodami opadowymi (utwardzone tereny dróg i placów parkingowych).

Analizując powyższe wnioski i zalecenia wynikające z opracowania ekofizjograficznego stwierdza się, że opracowana zmiana planu respektuje te wytyczne.

Ponadto, przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego respektuje Program ochrony środowiska dla gminy Stegna na lata 2010 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013-2016 oraz jest zgodny z Planem gospodarki odpadami województwa pomorskiego 2018.

## METODOLOGIA OPRACOWANIA

Oddziaływanie oceniono w stosunku do aktualnego stanu prawnego, czyli w stosunku do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ocenę skutków wpływu ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko oparto na analizie potencjalnych zagrożeń wynikających z realizacji ustaleń zmiany planu. Pod uwagę wzięto przede wszystkim wpływ na cenne elementy środowiska przyrodniczego, w tym siedliska zwierząt, środowisko wodno-gruntowe, krajobraz oraz szatę roślinną. Następnie wskazano obszary, dla których stwierdzono brak oddziaływania na środowisko, nieznaczne oddziaływanie na środowisko oraz pozytywne o oddziaływanie na środowisko zmiany planu. Wyniki tej oceny przedstawiono na mapie zaznaczając siłę wpływu odpowiednio kolorami: zielonym, jasnym zielonym, żółtym. Rysunek jest wizualizacją zróżnicowania presji nowego zagospodarowania wynikającego ze zmiany planu na środowisko wodno-gruntowe i krajobraz.

Przy opracowywaniu posłużono się następującymi materiałami wejściowymi:

- tekst i rysunek projektu zmiany planu;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno uchwalony Uchwałą nr XXXV/347/10 z dnia 22.01.2010 r.

- opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przyplażowego we wsi jantar na terenie gminy Stegna oraz na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przyplażowego we wsi Junoszyno na terenie gminy Stegna, IGPIM, Warszawa 2007;

- opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna, 2007;

- uchwała nr XV/138/2011 Rady Gminy Stegna z dnia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno uchwalonego Uchwałą nr XXXV/347/10 z dnia 22.01.2010 r.

- Program ochrony środowiska dla gminy Stegna na lata 2010 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013-2016;

- Plan gospodarki odpadami województwa pomorskiego 2018;

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim w opinii sanitarnej z dnia 18.10.2012 r. znak SE.ZN-80.490/4/MR/2542/2012.

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w uzgodnieniu z dnia 15.10.2012 r. znak RDOŚ-Gd-PNII.411.12.3.2012.MPI.1

## PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI ICH PRZEPROWADZANIA

Niniejsza prognoza ocenia rozwiązania przyjęte w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod względem ich skutków dla środowiska przyrodniczego w odniesieniu do obecnego stanu formalno-prawnego, czyli w odniesieniu do obowiązującego planu. Dokument ten zawiera również wskazania do rozwiązań przyjętych w zmianie planu mające za zadanie minimalizować ewentualne negatywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze a wiążące się z planowanym zagospodarowaniem. Wprowadzenie w życie tych rozwiązań następuję po skonsumowaniu zmiany planu miejscowego. Ponieważ planowanie przestrzenne jest procesem cyklicznym, który ma za zadanie bieżącą analizę potrzeb inwestycyjnych w gminie, stanu zagospodarowania oraz uwarunkowań przyrodniczych, gmina powinna monitorować skutki realizacji ustaleń zmiany planu miejscowego. Takie zadanie nakładają na gminę przepisy odrębne zgodnie, z którymi do zadań gminy należy okresowe monitorowanie postępów realizacji uchwalonego planu miejscowego (np. corocznie) i konfrontowanie ich z aktualnymi potrzebami mieszkańców i inwestorów oraz stanem i jakością środowiska przyrodniczego (poprzez monitorowanie zagospodarowania terenu gminy oraz analizowanie wniosków). Realizacja postanowień planu odbywa się poprzez uwzględnianie w wydawanych pozwoleniach na budowę zasad zagospodarowania działek i standardów zabudowy, jakie zostały zapisane w planie miejscowym. Stan środowiska przyrodniczego może i powinien być przez gminę poddany monitoringowi (monitoring jakości poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego) realizowanemu cyklicznie (np. corocznie). Monitoring taki odbywa się na szczeblu wojewódzkim w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wskazane, aby takie działania były również prowadzone na szczeblu lokalnym.  Niestety obecnie nie ma narzędzia, które nakładałoby na gminy taki obowiązek. Samorządy lokalne mogą podejmować takie działania we własnym zakresie. Gminy powinny prowadzić badania monitorujące np.: jakości wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza, gruntu czy hałasu. W szczególności zalecane jest aby gmina prowadziła monitoring realizacji zapisanych w planie zaleceń dotyczących odbioru ścieków. Sukcesywne wprowadzanie w życie ustaleń zmiany planu w powyższym zakresie ma strategiczne znaczenia dla zachowania wysokiej jakości sanitarnej wsi.

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano jednorazowej analizy skutków wpływu ustaleń zmiany planu miejscowego na środowisko, przyjmując za stan wyjściowy obecny stan prawny usankcjonowany obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przy założeniu, że wszystkie ustalenia zawarte w zmianie planu, które mogą mieć wpływ na środowisko zostaną skonsumowane.

## INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

W przypadku, kiedy planuje się dopuszczenie przedsięwzięć, które mogłyby powodować znaczące niekorzystne oddziaływanie na środowisko poza granicami Polski, mamy odczynienia z oddziaływaniem transgranicznym.

Przedmiotowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje wprowadzenie w obowiązującej obecnie uchwale drobnych zmian i korekt. Przede wszystkim dopuszczono lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych na wybranych terenach, zmiany przeznaczenia dwóch działek ewid. z terenu zabudowy letniskowej na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dostosowano zakresu planu do obowiązujących przepisów oraz co najistotniejsze zmiana planu wprowadza istotne zapisy dotyczące gospodarki wodno – ściekowej. Bowiem dopuszczono rozwiązanie tymczasowe polegające na dopuszczeniu zastosowanie bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe na terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej do czasu zrealizowania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, przy czym zastrzeżono, iż po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje nakaz odprowadzenia ścieków bytowych do tej sieci. Dokonano także, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków aktualizacji gminnej ewidencji zabytków, a także wskazano obiekty o wysokich wartościach kulturowych oraz obiekty współtworzące charakter historycznej zabudowy oraz wprowadzono szereg ustaleń chroniących ww. wartości i określających zasady ich najbliższego zagospodarowania. Ponadto wskazano wzdłuż terenu drogi publicznej klasy zbiorczej (KDZ01) orientacyjny przebieg ścieżki rowerowej stanowiącej fragment ponadlokalnej inwestycji celu publicznego „Ścieżka rowerowa na Mierzei Wiślanej (Mikoszewo – Jantar – Junoszyno – Stegna – Sztutowo – Kąty Rybackie - Skowronki – Przebrno – Krynica Morska – Piaski”.

Z uwagi na powyższe oraz niewielki zakres zmiany planu nie przewiduje się zaistnienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

## ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI POSTANOWIEŃ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Oceny istniejącego stanu środowiska dokonano na podstawie opracowania ekofizjograficznego podstawowego, wizji lokalnych przeprowadzonych w terenie oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej na potrzeby obowiązującego na tym terenie planu zagospodarowania przestrzennego. Oceny istniejącego stanu środowiska dokonano w aspekcie poszczególnych jego komponentów, które zgodnie z rozdziałem 4, podlegają badaniom skutków realizacji ustaleń zmiany planu miejscowego na środowisko. Niniejszy rozdział stanowi, więc próg wyjściowy do oceny skutków realizacji ustaleń zmiany planu na środowisko, przy założeniu jego całkowitego wdrożenia.

Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem jak i na obszarze całej gminy Stegna stan środowiska przyrodniczego można określić jako bardzo dobry. Składają się na to przede wszystkim: dotychczasowe niewielkie zainwestowanie omawianego terenu skupiające się wokół zwartej zabudowy wsi oraz zróżnicowanie warunków naturalnych na omawianym obszarze i w jego otoczeniu (duży udział terenów leśnych, urozmaicona rzeźba terenu, cieki i tereny podmokłe, dobre warunki aerosanitarne itp.). W granicach terenu opracowania stan środowiska jest zróżnicowany: dobry na przeważającej części terenu – na terenach zalesionych, zaś gorszy – na obszarach zurbanizowanych i wokół ciągów komunikacji kołowej.

Rzeźba terenu

Zgonie z podziałem fizycznogeograficznym Polski (wg Jerzego Kondrackiego) teren wsi Junoszyno należy do dwóch mezoregionów: Mierzei Wiślanej i Żuław Wiślanych leżących w makroregionie Pobrzeże Gdańskie stanowiącym fragment podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich leżących w Prowincji Niż Środkowoeuropejski.

Analizowany teren znajduje się tuż za pasmami wydm nadmorskich. W tym rejonie teren stopniowo się obniża i wypłaszcza przechodząc w równinę Żuław Wiślanych. Obszar jest tu w zasadzie równinny, poprzecinany gęstą siecią rowów melioracyjnych.

Budowa geologiczna, utwory powierzchniowe i gleby

Budowa geologiczna obszaru opracowania kształtowała się w zmieniających się warunkach geologicznych, tektonicznych i klimatycznych. Tworzyła się w kilku etapach zwanych cyklami. Nie każdy okres w dziejach Ziemi zaznaczył się jednak w budowie geologicznej w granicach obszaru opracowania.

Na terenie Mierzei Wiślanej i północnej części Delty Wisły wyróżniono pięć faz rozwoju tego obszaru: 1 - przed-czwartorzędową; 2 - plejstoceńskie: (przedeemską), 3 - morską interglacjału eemskiego, 4 - zlodowacenia Wisły; 5 - holoceńską.

Osady okresu holoceńskiego o miąższości około 20 m, składają się ze starszych - fluwialnych i limnicznych piasków, iłów, torfów (wieku preborealno-atlantyckiego) oraz młodszych osadów morskich i eolicznych (wieku atlantycko-subatlantyckiego). Rozdziela je przewodni poziom mineralno-biogenicznych osadów o miąższości od 0,2 do 2,0 m, którego wiek określony 22 datami 14C wynosi 8120 do 6330 lat B.P.

Utwory powierzchniowe budujące obszar opracowania podobnie jak rzeźba terenu mają układ pasmowy, równoległy do linii brzegowej morza.

Występujące w granicach opracowania grunty można podzielić na dwie kategorie:

Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji rzeczno-morskiej (piaski drobnoziarniste, miejscami z domieszką drobnego żwiru oraz z wkładkami namułów i torfów) o miąższości powyżej 5 m. Zwierciadło wody znajduje się na głębokości od 1 do 0,5 m. Wody są na ogół agresywne w stosunku do betonu ze względu na występowanie CO2. Na obszarze tym istnieje możliwość nierównomiernego osiadania i łatwego upłynniania gruntów.

Obszar gruntów holoceńskich – w zależności od składu i proporcji materiału budulcowego grunt mniej lub bardziej skonsolidowany. Generalnie mało przepuszczalny. Są to obszary podmokłe, okresowo zalewane. Zwierciadło wody znajduje się na głębokości 0-2 m. Wody są na ogół agresywne w stosunku do betonu ze względu na występowanie CO2.

Jak wynika z analizy mapy glebowo-rolniczej typ gleb jest ściśle związany z pasmowym układem utworów powierzchniowych budujących obszar objęty opracowaniem.

W granicach obszaru Mierzei Wiślanej dominują gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne (Bk) wytworzone na piaskach słabo gliniastych zalegających na piaskach luźnych lub wytworzone na piaskach luźnych. Gleby brunatne powstały z glin morenowych, utworów pyłowych, piasków gliniastych całkowitych, a również piasków, granitów i gnejsów. Glebom tym został przypisany kompleks przydatności rolniczej – 7 czyli kompleks żytni najsłabszy.

Wśród dużych powierzchni gleb brunatnych kwaśnych i brunatnych wyługowanych występują niewielkie gniazda czarnych gleb zdegradowanych i gleb szarych (Dz). Występują one w terenach dawno i dość intensywnie odwodnionych, gdzie na skutek długotrwałej mineralizacji zawartość materii organicznej w poziomie próchnicznym znacznie się obniżyła. Czarne ziemie zdegradowane i ziemie szare występują często w formie gleb o luźniejszym składzie granulometrycznym. Są podatne na przesuszanie i procesy mineralizacji próchnicy. W profilu glebowym występują piaski słabogliniaste na piaskach luźnych lub piaski gliniaste lekkie na piaskach luźnych. W zakresie przydatności rolniczej występuje tu kompleks 3z – użytki zielone słabe i bardzo słabe  lub 5 – kompleks żytni dobry.

Niewielkie obszary zajmują grunty nieprzydatne rolniczo (RN).

Żuławy Wiślane budują gleby bardzo dobrej jakości. Występują tu głownie mady (F). Powstanie mad jest kolejnym etapem rozwoju doliny rzecznej związanym z ilością i energią przepływu wody w rzece oraz czasem trwania zalewu powierzchniowego, jak również wahaniem wody gruntowej. Mady mają warstwową budowę profilu glebowego. W Junoszynie profil glebowy mad budują mady ciężkie na torfach nieokreślonych na piaskach luźnych lub mady ciężkie na torfach nieokreślonych lub torfy na piaskach luźnych lub mady średnie na torfach nieokreślonych i na piaskach luźnych. Na madach rozpiętość kompleksów przydatności rolniczej jest bardzo duża. Występują tu gleby w 2 kompleksie przydatności rolniczej – kompleks pszenny dobry, 2z – użytki zielone średnie i 3z – użytki zielone słabe i bardzo słabe. Nieco mniejsze obszary zajmują gleby należące do kompleksu  5 - kompleks żytni dobry, 7- kompleks żytni najsłabszy, 8- kompleks zbożowo-pastewny mocny.

Mady, które stanowią typ dominujący wśród gleb budujących Żuławy Wiślane poprzecinane są niewielkimi płatami gleb murszowo-mineralnych i murszowatych (M). Występują one w centralnej części obszaru objętego opracowaniem. Gleby murszowe mineralne i murszowate to gleby pobagienne. Powstają na skutek zmurszenia płytkiego utworu organicznego zalegającego na mineralnym podłożu. Generalnie zawierają mniej niż 20% materii organicznej o miąższości mniejszej niż 30 cm. Domieszka części mineralnych powoduje zmianę struktury od ziarnistej w kierunku  gruzełkowej. W profilu glebowym występują gleby mułowo-torfowe na piaskach luźnych lub piaski luźne. Zalicza się je do 2z i 3z kompleksu przydatności rolniczej. Bardzo małe fragmenty zajmują gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne ora grunty nieprzydatne rolniczo. W Jantarze stwierdzono niewielki płat gleb bielicowych i pseudobielicowych (A). Gleby bielicowe i pseudobielicowe odznaczają się małą zasobnością w składniki odżywcze. Powstają najczęściej  z ubogich, kwarcytowych piasków luźnych, rzadziej piasków słabogliniastych. Są to z reguły przesortowane, często eolicznie przemodelowane pisaki sandrowe dalekiego transportu, piaski wydm oraz pradolin i dolin wielkich rzek. Gleby bielicowe charakteryzują się silnym zakwaszeniem. W profilu glebowym występują tu pisaki luźne i piaski słabogliniaste.

Obecnie znaczna część gleb na terenach zabudowanych wsi uległa antropogenizacji. Gleby antropogeniczne tworzą się w wyniku bardziej lub mniej intensywnej działalności człowieka. Są one typologicznie przeobrażone. Na terenie obszaru opracowania występują gleby urbanoziemne. Obejmują one utwory przeobrażone w wyniku zabudowy. Przemiany gleb antropogenicznych są związane nie tylko z przemieszaniem profilu glebowego, ale również  ze zmianami chemicznymi takimi jak: zasolenie, zakwaszenie, alkalizacja czy nagromadzenie metali ciężkich. Pod wpływem wymienionych czynników zachodzą zasadnicze zmiany naturalnych właściwości morfologicznych, fizycznych i chemicznych, które doprowadzają do zaburzenia układów biologicznych w glebie, a w konsekwencji do zniekształceń i dewastacji.

W granicach obszaru objętego opracowaniem stwierdzono występowanie gruntów III i IV klasy bonitacyjnej, chronionych na podstawie Ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 16 poz. 78 z późn. zm.). Ich występowanie ściśle pokrywa się z granicą zasięgu Żuław Wiślanych. Nie stwierdzono natomiast występowania tych gleb w pasie Mierzei Wiślanej.

Wody powierzchniowe

Najistotniejszym elementem systemu wód powierzchniowych obszaru objętego opracowaniem jest Morze Bałtyckie. Sam obszar opracowania nie obejmuje co prawda wód morskich jednak jego sąsiedztwo zasadniczo delimituje warunki klimatyczne i środowiskowe przyległych obszarów lądowych oraz w znaczny sposób wpływa na kształtowanie zagospodarowania i użytkowania terenu.

Oprócz Morza Bałtyckiego system hydrograficzny jest zróżnicowany w zależności od jednostki geofizycznej.

Dość bogatym systemem hydrograficznym odznaczają się Żuławy Wiślane. W granicach opracowania można spotkać dość liczne zbiorniki wód powierzchniowych głównie pochodzenia antropogenicznego. Są to przeważnie regularne sieci rowów melioracyjnych, w których okresowo, szczególnie w czasie silnych opadów i roztopów stagnuje woda.

Wody podziemne

Ilość wody podziemnej występującej na danym obszarze zależy przede wszystkim od charakteru budowy geologicznej oraz rodzaju skał osadów występujących w podłożu, a także od klimatu, który warunkuje zasilanie podziemnych zbiorników przez wody opadowe. Teren obszaru objętego opracowaniem jak cały obszar gminy Stegna na podstawie kryteriów hydrostrukturalnych oraz udziału głównych poziomów wodonośnych należy do makroregionu północno-wschodniego, a w obrębie tego makroregionu do regionu gdańskiego z subregionem żuławskim. Są to wody czwartorzędowe ze względu na słabą izolację zagrożone zanieczyszczeniami powierzchniowymi i ingresją wód morskich.

Dolna granica występowania wód słodkich intensywnej wymiany zalega na około 300 m p.p.m. W granicach obszaru objętego opracowaniem nie występują tereny zidentyfikowane jako Główne Zbiorniki Wód Podziemnych.

Szata roślinna

Szata roślinna wsi Junoszyno jest ściśle związana z warunkami hydrologicznymi i glebowymi, w związku z czym posiada również charakterystyczny układ  pasmowy.

W obrębie obszaru objętego analizą wyróżniono następujące zespoły przyrodnicze: zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych; zbiorowisk zmienionych towarzyszących terenom komunikacji; zbiorowisk zmienionych towarzyszących terenom zabudowanym; zbiorowisk upraw rolnych.

Wśród zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych wyróżniono:

nadmorski bór bażynowy – jest kolejnym etapem rozwoju szaty roślinnej wydmy. Nadmorskie bory bażynowe tworzą pas zalesień wzdłuż brzegu morskiego oraz występują fragmentarycznie, w postaci mniej lub bardziej zmienionej w miejscowości Jantar. Ważnym czynnikiem kształtującym zbiorowisko jest klimat, szczególnie wahania temperatury, wysoka wilgotność powietrza ze względu na sąsiedztwo morza oraz silne wiatry. Bory bażynowe porastają wydmy szare. Wydmy na których występują bory są mniej lub bardziej ustabilizowane, jednak może występować lokalne przesypywanie się piasku na dnie lasu. Drzewostan zbudowany jest głównie z sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris), z domieszką brzozy brodawkowatej (Betula pendula). Przeciętna wysokość drzew jest niewielka, a korony są niesymetryczne i płaskie. Na podłożu świeżym i wilgotnym panujące z mchami właściwymi lub torfowcami krzewinki uzyskują pokrycie do 90%, w miejscach suchszych w runie dominują krzaczkowate porosty. Ponadto w runie spotyka się tu takie gatunki jak: tajęża jednostronna (Goodyera repens), gruszyczka jednokwiatowa (Moneses uniflora), listera sercowata (Listera cordata). Częstym gatunkiem jest paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare), bażyna czarna (Empetrum nigrum), wrzos pospolity (Calluna vulgaris), borówka brusznica (Vaccinum vitis-idaea). Lasy te odgrywają duże znaczenie jako lasy ochronne, głównie glebochronne.

subkontynentaly bór świeży – występuje niewielkimi płatami zarówno w Jantarze jak i w Junoszynie. Amplituda siedliskowa dla tego zbiorowiska jest bardzo duża. Gatunkami dominującymi jest tu podobnie jak w przypadku borów bażynowych sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) z domieszką brzozy brodawkowatej (Betula pendula). Miejscami pojawia się świerk pospolity (Picea abies). W warstwie podokapowej pojawiają się sosna, brzoza i jarzębina (rzadko). Spotyka się tu podrosty dębów szypułkowych (Quercus robur). Warstwa runa silnie zwarta i dobrze wykształcona ma charakter krzewinkowy z dominującymi borówkami. W runie występują również mchy.

ols świeży – występuje tu niewielkimi płatami lub pozostałościami zbiorowisk, towarzyszy wodom stagnującym. Charakterystyczną cechą olsów są wysokie poziomy wód gruntowych. Na wiosnę przez kilka miesięcy woda zalewa zazwyczaj powierzchnię gruntu, czego konsekwencją są beztlenowe procesy zachodzące w glebie. Olsy występujące na terenie wsi Junoszyno i Jantar są w różnym stopniu przekształcania się w łozowiska lub zanikają (stawy w Jantarze). Głównym elementem roślinnym budującym olsy jest olcha czarna (Alnus glutinosa).

Wśród zbiorowisk zmienionych towarzyszących terenom komunikacji wyróżniono:

zbiorowiska ziołorośli i traworośli na glebach ubogich towarzyszące przecinkom i drogom leśnym – występują na całym obszarze nadmorskich lasów bażynowych towarzysząc przecinkom i drogom leśnym.  Ziołorośla takie wykształciły się na miejscach odsłoniętych w wyniku wycinki lub przecinki drzew. Skład gatunkowy tego zespołu jest silnie związany z siedliskiem i dostępnością gatunków i ma dużą amplitudę. Oddziaływanie człowieka na te zbiorowiska jest związane głównie z transportem związanym z gospodarką leśną oraz turystyką.

zbiorowiska traworośli i okazałych bylin towarzyszące terenom komunikacji – są to zbiorowiska na pół ruderalne, towarzyszące wszystkim terenom komunikacji kołowej zarówno we wsi Junoszyno jak i Jantar. Pokrywają one powierzchnie nieutwardzone i niejezdne. Ich skład gatunkowy jest ściśle związany z siedliskiem oraz użytkowaniem terenu tj. np. wykaszaniem rowów. Dominują różne gatunki traw, ale pojawiają się również byliny ruderalne. W miejscach niekoszonych mogą pojawiać się podrosty drzew oraz grupy krzewów.

Wśród zbiorowisk zmienionych towarzyszących terenom zabudowanym wyróżniono:

zbiorowiska sztuczne traworośli w formie trawników z udziałem roślin ozdobnych i użytkowych towarzyszące zabudowie mieszkaniowo-usługowej - struktura roślinna jest tu ściśle ukształtowana przez człowieka. Niemalże wszystkie nasadzenia są działaniem celowym, a skład gatunkowy jest raczej związany z indywidualnym upodobaniami poszczególnych właścicieli nieruchomości, niż z siedliskiem naturalnym. Tak więc w strukturze roślinnej terenu dominują gatunki introdukowane, o bardzo dużej różnorodności lub gatunki uprawowe w tym również w sadach. Tam, gdzie tereny nie są trwale pielęgnowane tworzą się zbiorowiska roślinności ruderalnej z przewagą gatunków pospolitych chwastów.

zbiorowiska sztuczne z udziałem roślin ozdobnych wytworzone na bazie borów bażynowych towarzyszące zabudowie usługowej) – zajmują obszary ośrodków turystycznych i usług przyplażowych w Jantarze zlokalizowanych w granicach pasa nadmorskich borów bażynowych. Podstawę szaty roślinnej stanowi bór bażynowy z przerzedzonym drzewostanem. W zbiorowisku pojawiły się natomiast gatunki roślin ozdobnych.

zbiorowiska sztuczne traworośli i ziołorośli z dużym udziałem roślinności ruderalnej towarzyszące obszarom przekształconym przez człowieka – zajmują niewielkie powierzchnie na terenie wsi Jantar towarzyszące zbiorczym parkingom i byłym bazom. Zazwyczaj zbliżone składem gatunkowym do zbiorowisk ruderalnych, tylko szczątkowo obserwuje się gatunki roślin ozdobnych lub fragmenty nasadzeń drzew i grup krzewów będące celowym działaniem człowieka.

Wśród zbiorowiska upraw rolnych wyróżniono:

zbiorowiska pól uprawnych – w obecnej strukturze szaty roślinnej obszaru objętego opracowaniem zajmują one już stosunkowo niewielkie przestrzenie. Są to zespoły dosyć mało żywotne i krótkotrwałe. W uprawach polowych, oprócz roślin uprawowych zmieniających się rokrocznie dominują jednoroczne chwasty. Dzielą się one zasadniczo na dwa związki: związek zespołów zbożowych (Secalinion) i związek zespołów upraw okopowych (Polygono –chenopodion polyspermi).

zbiorowiska ziołorośli,  traworośli i okazałych bylin na siedliskach ruderalnych wytworzonych na terenach nieużytkowanych rolniczo - są to formacje roślinne zajmujące duże obszary na terenie wsi Jantar i Junoszyno, a zarazem przestrzenie najmniej wartościowe pod względem składu gatunkowego szaty roślinnej. Uformowały się one w miejscach, w których naturalna struktura roślinna została całkowicie zniszczona w skutek różnego rodzaju działalności człowieka. Największe powierzchnie zajmują tu obszary byłych upraw polowych, które od wielu lat są zaniechane, a w miejscach tych stopniowo roślinność upraw polowych została zastąpiona roślinnością ruderalną, z dużym udziałem gatunków pospolitych chwastów, szczególnie nawłoci późnej (Solidago serotina).

zbiorowiska ziołoroślowe występujące wzdłuż cieków wodnych - zajmują wąskie przestrzenie terenu wzdłuż istniejących rowów melioracyjnych. Układy te mają charakter antropogeniczny. Są to zbiorowiska okresowo zalewane na wiosnę i na jesieni, natomiast w lecie poziom wód gruntowych spada. Dla funkcjonowania tego zespołu niezbędne jest koszenie, przynajmniej raz na kilka lat. W przypadku zaprzestania koszenia zbiorowiska te przekształcą się w zarośla łozowe. Wśród roślin kwitnących występują: wiązówka błotna (Filipendula ulmaria), bodziszek błotny (Geranium palustre), przetacznik długolistny (Veronica longifolia). Obok roślin kwitnących występują liczne gatunki traw.

Świat zwierzęcy

Obszar objęty opracowaniem posiada dużą amplitudę siedliskową, z którą związane jest bogactwo fauny.

Cały obszar objęty opracowaniem położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.  W projekcie planu ochrony Parku Krajobrazowego zamieszczono wykaz gatunków zwierząt spotykanych bądź bytujących na terenie Parku. Należy założyć, że wymienione poniżej gatunki zwierząt bytują na stałe lub z różną częstotliwością i w różnym czasie przebywają w granicach obszaru objętego opracowaniem.

W Parku występują: 40 gatunków ssaków, z których 19 podlega ochronie gatunkowej, 232 gatunki ptaków, z których 220 jest objętych ścisłą ochroną gatunkową, 7 gatunków płazów - wszystkie objęte ochroną gatunkową, 5 gatunków gadów - wszystkie objęte ochroną gatunkową, 4 gatunków ryb objętych ochroną gatunkową. Najliczniej reprezentowane są owady. Płazy to ropuchy i żaby. Z gadów spotkać można jaszczurkę, żmiję zygzakowatą i zaskrońca. Atrakcją przyrodniczą jest turkusowa odmiana padalca. Ptaki reprezentowane są przez 232 gatunki, z których 107 gniazduje na obszarze parku i jego otuliny. Mierzeja znajduje się na jednym z ważniejszych europejskich szlaków ptasich wędrówek. Ssaki reprezentują: jeż, kret, ryjówka, rzęsorek, zając, wiewiórka, bóbr, lis, jenot, borsuk, kuna, gronostaj, łasica, wydra, tchórz oraz dziki, sarny, wędrujące łosie i sprowadzone daniele. Występuje tu 255 gatunków zwierząt chronionych, głównie ptaków. Na szczególną uwagę zasługują: foka szara oraz licznie bytujące nietoperze.

Wśród występujących tu gatunków zwierząt, większość stanowią gatunki chronione lub łowne. Występuje tu, bardzo rzadko spotykana w Polsce, siewka złota. Wśród gatunków skrajnie zagrożonych: świstun, lęczak, rybitwa czubata, rybitwa popielata. Wśród gatunków zagrożonych bardzo wysokiego ryzyka: różeniec, biegus zmienny, batalion, szlachar. Wśród gatunków narażonych na wyginiecie: ostrygojad, sieweczka obrożna, dubelt, kulik wielki. Wśród gatunków niższego ryzyka ale zagrożonych: rybitwa białoczelna. Wśród gatunków obecnie nie zagrożonych wymarciem: ohar, bielik. Również bezkręgowce są tu bardzo licznie reprezentowane.

Obecność dużej grupy gatunków zwierząt chronionych, rzadkich i zagrożonych świadczy o zachowaniu środowisk o cechach naturalnych i dogodnych dla bytowania zwierząt.

Klimat

Na klimat obszaru objętego opracowaniem wpływają następujące czynniki:

- bezpośrednie sąsiedztwo Zatoki Gdańskiej (Morza Bałtyckiego) i Zalewu Wiślanego;

- ukształtowanie terenu: na północy -wały wydmowe, na południu - równina żuławska;

- występowanie pasa lasów nadmorskich wzdłuż brzegu morskiego.

Widoczne jest zróżnicowanie klimatyczne części północnej i południowej obszaru opracowania.

Ukształtowanie i użytkowanie terenu stwarza dobre warunki aerosanitarne. Położenie na szlaku przemieszczających się wzdłuż wybrzeża układów cyklonalnych sprawia, że Mierzeja Wiślana charakteryzuje się stosunkowo dużą wietrznością, cisze atmosferyczne stanowią około 10% dni w roku i są najczęściej notowane zimą. Średnia prędkość wiatru wynosi 4,6m/s, z maksymalnymi wartościami przypadającymi na marzec i listopad. Około 25% dni w roku prędkość wiatru przekracza 8m/s. Prędkości wiatru maleją w głębi gminy.

Średnia temperatura stycznia wynosi -2ºC, średnia temperatura lipca +18ºC. Ochładzający wpływ wód Bałtyku i Zalewu Wiślanego jest widoczny głównie w miesiącach wiosennych i letnich. Suma opadów atmosferycznych w półroczu chłodnym (listopad-kwiecień) wynosi 200mm, w półroczu ciepłym (maj – październik) 400mm w części zachodniej i 450 w części wschodniej. Opady letnie są krótkotrwałe o dużym natężeniu co powoduje, że osiągają wysokie wartości, opady zimowe są długotrwałe i charakteryzują się małym natężeniem.

Klimat obszaru jest również wynikiem oddziałujących na niego mas powietrza. Dominująca na obszarze wybrzeża cyrkulacja zachodnia powoduje, ze najczęściej napływającymi masami są masy powietrza polarno-morskiego, które przynoszą powietrze wilgotne, powodując w zimie odwilże, wzrost zachmurzenia i opady śniegu lub deszczu. Przy układach wyżowych napływają masy powietrza  polarno-kontynentalnego, są to masy suche, przynoszące zimą pogodę mroźną bez opadów, latem słoneczna i suchą.

Cechą wyróżniającą obszar objęty opracowaniem są wysokie wartości usłonecznienia. Usłonecznienie rzeczywiste nad Zatoką Gdańską jest o ponad 50 godzin większe niż na Pojezierzu Pomorskim. To uprzywilejowanie wybrzeża jest wynikiem zwiększającej się latem długości dnia w miarę przesuwania się  w kierunku południowym jak również stosunkowo niewielkiego zachmurzenia terenów nadmorskich, szczególnie jeśli chodzi o zachmurzenie konwekcyjne. Największe wartości  usłonecznienia przypadają na czerwiec i wynoszą ponad 8 godzin.

Ważnym składnikiem klimatu jest wilgotność powietrza. Średnia roczna wilgotność powietrza na Mierzei Wiślanej wynosi około 84%, najwyższe wartości przypadają na miesiące zimowe: listopad, grudzień, najniższe na czerwiec i lipiec.

Walory krajobrazowe

Zgodnie z mapą typów krajobrazów naturalnych teren Żuław Wiślanych został zaliczony do krajobrazów deltowych – akumulacyjnych.

Warunki krajobrazowe obszaru objętego opracowaniem są dosyć zróżnicowane; charakteryzują się różnym stopniem naturalności lub przekształcenia lecz podobnie jak uwarunkowania geologiczne i szata roślinna mają charakter pasmowy.

Obszar objęty opracowaniem został podzielony pod względem przyrodniczo-krajobrazowym na trzy grupy:

- tereny o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych - należy tu zaliczyć płaty subkontynentalnych borów świeżych i olsów świeżych; tereny wodne i przybrzeżne wraz ze zbiorowiskami roślinności wodnej i szuwarowej a także tereny ziołorośli występujących wzdłuż cieków wodnych.

- tereny o przeciętnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych -  można tu wyszczególnić tereny zabudowane wsi wraz z zielenią towarzyszącą tej zabudowie z przewagą introdukowanych drzew i krzewów ozdobnych oraz małych przydomowych upraw warzywnych z niewielkim udziałem roślinności ruderalnej i wydepczynowej; aktywne biologicznie systemy łąkowe i polne oraz zaroślowe. Najmniej wartościowe pod względem krajobrazowym są tu tereny tymczasowej zabudowy letniskowej i turystycznej (campingi urządzone na prywatnych działkach) gdzie łatwo zauważalny jest niski standard zabudowy i duży chaos przestrzenny. Najcenniejsze krajobrazowo są tu fragmenty terenów zurbanizowanych z zachowaną zabudową zagrodową i rybacką o cechach zabytkowych i historycznych.

- układy antropogeniczne na siedliskach silnie przekształconych - zajmują najmniejsze obszary terenów komunikacji.

Generalnie najcenniejszymi elementami krajobrazu analizowanego terenu są wilgotne łąki Żuław Wiślanych i tereny zbiorników wodnych.

Potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń zmiany planu

Warto tutaj podkreślić, iż w zakresie przeznaczeń terenu sporządzona zmiana planu wprowadza niewielkie korekty, które nie spowodują istotnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi, zarówno na terenie objętym planem jak i na terenach sąsiednich. Najistotniejsza korekta polegała na dopuszczeniu tymczasowego zastosowania bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe na terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej do czasu zrealizowania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, przy czym zastrzeżono, iż po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje nakaz odprowadzenia ścieków bytowych do tej sieci.

W przypadku braku realizacji niniejszej zmiany planu teren ulegać będzie dalszym przekształceniom zgodnie z obecnie obowiązującym planem miejscowym. Zgodnie z nim, analizowany obszar stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej z dużą ilością terenów leśnych oraz brakiem możliwości stosowania rozważań alternatywnych w zakresie gospodarki ściekowej. Ponadto, z uwagi w wyniku braku realizacji ustaleń przedmiotowej zmiany planu degradacji może ulec zabudowa historyczna o najwyższych wartościach kulturowych, którą dopiero w sposób wystarczający chronią zapisy opracowanej zmiany planu.

## STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko wiąże się bezpośrednio z ustaleniem lub dopuszczeniem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno całkowicie zakazuje lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem: dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń oraz obiektów infrastruktury technicznej. Przedmiotowa zmiana planu pozostawia to ustalenie bez zmian, również pod względem przeznaczenia terenu w projekcie zmiany planu nie zaszły znaczące przeobrażenia. Zmieniono przeznaczenie działek nr ewid. 27/9 oraz 27/10 z ”terenu zabudowy letniskowej” (ML46) na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), usunięto drogę wewnętrzną KDW04, dopuszczono na większości terenów oznaczanych symbolem MN/U lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych oraz rozszerzono katalog możliwych do realizacji obiektów tymczasowych na terenie oznaczonym symbolem UP/US55. Najistotniejsza korekta polegała na dopuszczeniu tymczasowego zastosowania bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe na terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej do czasu zrealizowania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, przy czym zastrzeżono, iż po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje nakaz odprowadzenia ścieków bytowych do tej sieci. Dokonano także, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków aktualizacji gminnej ewidencji zabytków, a także wskazano obiekty o wysokich wartościach kulturowych oraz obiekty współtworzące charakter historycznej zabudowy oraz wprowadzono szereg ustaleń chroniących ww. wartości i określających zasady ich najbliższego zagospodarowania. Ponadto wskazano wzdłuż terenu drogi publicznej klasy zbiorczej (KDZ01) orientacyjny przebieg ścieżki rowerowej stanowiącej fragment ponadlokalnej inwestycji celu publicznego „Ścieżka rowerowa na Mierzei Wiślanej (Mikoszewo – Jantar – Junoszyno – Stegna – Sztutowo – Kąty Rybackie - Skowronki – Przebrno – Krynica Morska – Piaski”.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) w rozpatrywanej wyżej zmianie planu nie przewidziano żadnych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

## ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY

Obszar objęty opracowaniem położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” (Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego Nr 58 Poz. 1192 i 1193). W obowiązującym planie miejscowym ustalono, że wszelkie zagospodarowanie terenu w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi. Przedmiotowa zmiana planu pozostawia to ustalenie bez zmian.

Ponadto, analiza ustaleń obowiązującego na tym terenie planu miejscowego wykazała, iż zapisy planu ograniczają do minimum negatywny wpływ na środowisko realizacji ustaleń planu w odniesieniu do terenów przeznaczonych pod nowe zainwestowanie. W planie zawarto wszelkie zapisy dotyczące ochrony rzeźby terenu, wód powierzchniowych, gruntowych i drenażu, ochrony zieleni oraz zabezpieczenia elementów środowiska przed ujemnym wpływem wynikającym z realizacji dopuszczanego planem zainwestowania. Zawarte w kartach terenów uwarunkowania i ograniczenia dla realizacji projektowanych ustaleń spełniają wymagania określone w przepisach ustaw Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz ustawy o ochronie przyrody. Realizacja ustaleń planu zgodnie z w/w zapisami nie wpłynie negatywnie na stan i jakość środowiska przyrodniczego tej części wsi Junoszyno. Planowane zainwestowania zgodnie z przedmiotową zmianą planu w zakresie planowanych funkcji wiąże się z nieznacznym oddziaływaniem na środowisko dla obszaru oznaczonego symbolem MN46a, pozytywnym oddziaływaniem w miejscu likwidacji drogi wewnętrznej oraz brakiem oddziaływania dla pozostałego obszaru. Pozytywny ustaleniem zmiany planu jest także uwzględnienie w jego zapisach najcenniejszych obiektów historycznych i wprowadzenie dla nich szeregu zasad ochronnych. Natomiast zagrożeniem dla wód może być dopuszczenie do czasu zrealizowania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wyłącznie na terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej zastosowania bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe. Przy czym po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje nakaz odprowadzenia ścieków komunalnych do tej sieci. Przy stosowaniu szczelnych zbiorników na ścieki bytowe nie powinno to być zagrożeniem dla wód czy gleby.

Ustalone warunki zabudowy pozwalają stwierdzić, że realizacja przedsięwzięć przewidzianych zmianą planu nie spowoduje istotnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi, zarówno na terenie objętym planem jak i na terenach sąsiednich.

## CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓŁNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA ZMIANY PLANU

W obowiązującym planie i jego zmianie uwzględniono przepisy ochrony środowiska wynikające z ustawy o ochronie przyrody i rozporządzeń wykonawczych, w szczególności uwzględniono położenie obszaru opracowania w otulinie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” (Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego Nr 58 Poz. 1192 i 1193). W treści uchwały zawarto ograniczenia w zagospodarowaniu obowiązujące na terenie obszaru objętego planem istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego. Cały teren objęty zmianą planu miejscowego położony jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, a co za tym idzie wszelkie zagospodarowanie terenu musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi. Ponadto, biorąc pod uwagę powyższe, wprowadzono następujące ustalenia obowiązującego planu uwzględniające cele ochrony środowiska wynikające z w/w aktów prawa:

- zachowanie istniejącego drzewostanu, w szczególności na terenach oznaczonych symbolem ZL;

- zachowanie zadrzewień, grup drzew i pojedynczych drzew na terenach oznaczonych symbolem ZR;

- zachowanie obszarów wodno-błotnych na terenach łąk, pastwisk i nieużytków oznaczonych symbolem ZR oraz na terenach lasów oznaczonych symbolem ZL;

- zakaz przekształcania zbiorników wodnych;

- wprowadzanie w miarę możliwości szpalerów drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w szczególności wzdłuż dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej z zastosowaniem gatunków rodzimych i charakterystycznych dla Mierzei i Żuław Wiślanych;

- ograniczenie wszelkich prac niwelacyjnych do koniecznego minimum w celu zachowania naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu;

- uzupełnianie zadrzewień na obszarach leśnych, powinno odbywać się w oparciu o gatunki zgodne z siedliskiem i przy dążeniu do zachowania bioróżnorodności;

- kształtowanie terenów leśnych, zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej;

- zakaz lokalizacji wolnostojących masztów antenowych stacji bazowych telefonii cyfrowej, stacji radiokomunikacyjnych, stacji radionawigacyjnych i radiolokacyjnych oraz innych tożsamych urządzeń.

Cele ochrony środowiska dotyczą poszczególnych jego komponentów. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego zostały one kompleksowo uwzględnione poprzez szereg działań i ustaleń, które w konsekwencji ich wprowadzenia wpływają korzystnie na stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego.

W ustalaniach zmiany planu uwzględniono także płożenie obszaru objętego zmianą planu w zasięgu aglomeracji ściekowej Stegna (PLPM027) - ustalono odprowadzenie ścieków komunalnych gminną siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków, w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych. Zaś wyłącznie na terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej dopuszczono do czasu zrealizowania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zastosowanie bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe. Przy czym po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje nakaz odprowadzenia ścieków komunalnych do tej sieci.

Podsumowując, ustalenia zmiany planu miejscowego ze względu na swój charakter (przedstawiony w rozdziale 7) nie będą miały znacząco negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

## OCENA ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA

Ponieważ w granicach obszaru objętego zmianą planu miejscowego ani w jego sąsiedztwie nie występują obszary Natura 2000 w wyniku realizacji ustaleń zmiany planu nie wystąpią znaczące negatywne oddziaływania na cele i przedmiot oraz integralność obszarów Natura 2000.

Najistotniejsza korekta zmiany planu polegała na dopuszczeniu jako rozwiązania tymczasowego zastosowania bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe na terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej do czasu zrealizowania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zastosowanie bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe. Przy czym wprowadzono ważny zapis, iż po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje nakaz odprowadzenia ścieków bytowych do tej sieci. Biorąc pod uwagę, iż jedynie jest to rozwiązanie tymczasowe i stosowane zbiorniki na ścieki będą bezodpływowe to nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko przygraniczne z tego względu. W opracowanym planie zaktualizowano także listę obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wskazano obiekty o wysokich wartościach kulturowych i ustalono szereg zasad normujących zasady zagospodarowania nieruchomości, na których są one położone, co będzie oddziaływaniem pozytywnym długoterminowym, pośrednim i stałym. Tak samo na środowisko będzie wpływać wyszczególnienie, w przedmiotowej zmianie planu, obiektów współtworzących charakter historycznej zabudowy.

Natomiast pod względem przeznaczenia terenu w projekcie zmiany planu nie zaszły znaczące przeobrażenia. Przede wszystkim zmieniono przeznaczenie działek nr ewid. 27/9 oraz 27/10 z terenu zabudowy letniskowej (ML46) na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN47a), podzielono dotychczasowy terenu zabudowy usług turystyki na teren usług publicznych (UP88) oraz teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych (MN/U89), usunięto planowaną drogę wewnętrzną (KDW04) oraz dopuszczono na większości terenów oznaczanych symbolem MN/U lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych oraz rozszerzono katalog możliwych do realizacji obiektów tymczasowych na terenie oznaczonym symbolem UP/US55. Ponadto wskazano wzdłuż terenu drogi publicznej klasy zbiorczej (KDZ01) orientacyjny przebieg ścieżki rowerowej stanowiącej fragment ponadlokalnej inwestycji celu publicznego „Ścieżka rowerowa na Mierzei Wiślanej (Mikoszewo – Jantar – Junoszyno – Stegna – Sztutowo – Kąty Rybackie - Skowronki – Przebrno – Krynica Morska – Piaski”.

Wpływ na środowisko przyrodnicze wynikający z usunięcia planowanej drogi wewnętrznej (KDW04) wpłynie pozytywnie na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego i nie pogorszy warunków życia ludzi ponieważ rezygnacja z tejże drogi nie wpłynie na pogorszenie poprawnego skomunikowania przedmiotowego terenu.

Pozostały wpływ zmian na środowisko przyrodnicze związanych ze zmianą przeznaczeniem terenów został omówiony poniżej.

Rozpatrując wpływ na środowisko przyrodnicze zmiany planu dotyczącej wprowadzenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie funkcjonalnym oznaczonym symbolem MN47a odniesiono się do dopuszczonej na tym terenie zabudowy letniskowej, zgodnie z obowiązującym w tym obszarze planem miejscowym. Należy tu podkreślić fakt, iż projektowana zabudowa stanowi kontynuację projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w tym obszarze wsi Junoszyno. Toteż wpływ na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta będzie nieznacznie bardziej negatywny niż w przypadku zabudowy letniskowej. Dotyczy to w szczególności zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej z 80% do 60%, zwiększenia maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej z 10% do 20%. Zmiany te będą negatywnym oddziaływaniem pośrednim, długoterminowym i stałym wpływającym na zmniejszenie bioróżnorodności i zmniejszenie przestrzeni życiowej zwierząt. Oddziaływanie na ludzi pozostanie bez zmian.

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN47a:

| różnorodność biologiczna | negatywne oddziaływanie krótkoterminowe, chwilowe bezpośrednie będzie związane z dopuszczeniem zmiany zagospodarowania terenu – wprowadzenie nowej zabudowy – w wyniku prac budowlanych zostanie zniszczona częściowo szata roślinna (która następnie może zostać odbudowana po zakończeniu procesu budowlanego), prace budowlane będą powodowały wypłaszanie drobnych zwierząt – oddziaływanie to zaistnieje każdorazowo w przypadku zainicjowania robót budowlanych, bez względu na istniejący stan zagospodarowania przestrzeni. zmniejszenie terenu biologicznie czynnego z poprzednich 80% ustalonych dla zabudowy letniskowej do 60% ustalonych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne będzie negatywnym oddziaływaniem pośrednim, długoterminowym i stałym wpływającym na zmniejszenie bioróżnorodności. |
| --- | --- |
| ludzie | negatywnym oddziaływaniem pośrednim i długoterminowym, stałym będzie zmniejszenie terenów biologicznie czynnych co wpłynie w niewielkim stopniu na topoklimat szczególnie nagrzewanie i wilgotność powietrza. oddziaływaniem pozytywnym długoterminowym, pośrednim i stałym będzie stosowanie do celów grzewczych: paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń co poprawi jakość powietrza atmosferycznego w otoczeniu. oddziaływaniem pozytywnym, bezpośrednim, długoterminowym, stałym będzie przyłączenie nowej zabudowy docelowo do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Wpłynie to pozytywnie na jakość wód ujmowanych do celów spożywczych. |
| zwierzęta | negatywnym oddziaływaniem długoterminowym pośrednim i stałym będzie ograniczenie powierzchni terenu biologicznie czynnego z poprzednich 80% ustalonych dla zabudowy letniskowej do 60% ustalonych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne, a co za tym idzie zmniejszenie przestrzeni życiowej zwierząt; pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym, pośrednim, stałym będzie utrzymanie istniejących podziałów nieruchomości, oddziaływaniem negatywnym, pośrednim, chwilowym będzie wprowadzenie głównie zieleni urządzonej chronionej środkami chemicznymi co będzie powodowało dużą śmiertelność szczególnie wśród bezkręgowców. oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, chwilowym będą roboty budowlane w wyniku dopuszczenia realizacji zabudowy, co będzie powodowało płoszenie zwierząt, zwłaszcza ptaków. |
| rośliny | negatywnym oddziaływaniem długoterminowym pośrednim i stałym będzie ograniczenie powierzchni terenu biologicznie czynnego z poprzednich 80% ustalonych dla zabudowy letniskowej do 60% ustalonych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne, pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym, bezpośrednim i stałym będzie wprowadzenie wielowarstwowych struktur roślinnych na terenach zieleni przydomowej. |
| woda | negatywnym oddziaływaniem długoterminowym i stałym będzie zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnych co będzie powodowało odwadnianie terenu i okresowe przesuszanie. negatywnym oddziaływaniem długoterminowym, pośrednim i stałym będzie przyrost zabudowy w większej intensywności, co zwiększy zapotrzebowanie na wodę, a co za tym idzie pośrednio przyczyni się do obniżania poziomu wód podziemnych. pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym i stałym będzie nakaz przyłączenia nowej zabudowy systemu kanalizacji, co pozwoli ograniczyć przedostawanie się ścieków do wód powierzchniowych oraz gruntu. pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym będzie docelowe przyłączenie nowej zabudowy do zbiorczej sieci wodociągowej co ograniczy realizację indywidualnych, niekontrolowanych ujęć wód. |
| powietrze | negatywnym oddziaływaniem długoterminowym, pośrednim i stałym będzie zmniejszenie terenów biologicznie czynnych, co spowoduje łatwiejsze przemieszczanie się zanieczyszczeń atmosferycznych. oddziaływaniem pozytywnym długoterminowym, bezpośrednim i stałym będzie stosowanie do celów grzewczych paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń co zmniejszy ilość zanieczyszczeń w atmosferze. |
| powierzchnia ziemi | negatywnym oddziaływaniem długoterminowym bezpośrednim i stałym zwiększającym jej degradację będą wszelkie roboty ziemne związane z budową budynków szczególnie z kondygnacjami podziemnymi lub sieci infrastruktury technicznej. pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym będzie docelowe podłączenie nowej zabudowy do zbiorczej sieci kanalizacyjnej co ograniczy zanieczyszczenia gruntu. |
| krajobraz | pozytywny skutek długoterminowy bezpośredni będzie się wiązał z zastosowaniem określonych w planie warunków dotyczących architektury nowopowstającej zabudowy, co pozwoli na kształtowanie jednolitego i wyważonego w krajobrazie osiedla mieszkaniowego. |
| klimat | negatywnym oddziaływaniem pośrednim i długoterminowym, stałym będzie zmniejszenie terenów biologicznie czynnych co wpłynie w niewielkim stopniu na topoklimat szczególnie nagrzewnie i wilgotność powietrza oraz warunki przewietrzania; |
| dobra naturalne | pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym na wody podziemne jako dobro naturalne będzie docelowe podłączenie nowej zabudowy do zbiorczej sieci kanalizacyjnej co ograniczy realizację nieszczelnych szamb, z których zanieczyszczenia przedostają się do wód podziemnych. pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym na wody podziemne jako dobro naturalne będzie docelowe podłączenie nowej zabudowy do zbiorczej sieci wodociągowej co ograniczy realizację indywidualnych, niekontrolowanych ujęć wód. |
| zabytki | oddziaływaniem neutralne. |
| dobra materialne | pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym bezpośrednim będzie podniesienie wartości nieruchomości w związku ze zmianą jej przeznaczenia z rolnej/siedliskowej na budowlaną. |

Również w tym wypadku należy stwierdzić, iż ustalone zapisy w wystarczający sposób zabezpieczają występujące na tym terenie różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne. Nie będą na nie negatywnie oddziaływać, a pośrednio lub bezpośrednio wpłyną na nie korzystnie (zapewnienie poprawnej jakości życia mieszkańców osiedla).

Rozpatrując wpływ na środowisko przyrodnicze zmiany planu dotyczącej wprowadzenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych na terenie funkcjonalnym oznaczonym symbolem MN/U89 odniesiono się do dopuszczonej na tym terenie zabudowy usług turystyki, zgodnie z obowiązującym w tym obszarze planem miejscowym. Należy tu podkreślić fakt, iż projektowana zabudowa stanowi kontynuację projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych w tym obszarze wsi Junoszyno. Wpływ na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta będzie nieznacznie mniejszy niż w przypadku zabudowy usług turystyki ze względu na dopuszczony sposób użytkowania przedmiotowego terenu. Odziaływanie na ludzi pozostaje bez zmian.

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych – MN/U89:

| różnorodność biologiczna | negatywne oddziaływanie krótkoterminowe, chwilowe bezpośrednie będzie związane z dopuszczeniem zmiany zagospodarowania terenu – wprowadzenie nowej zabudowy – w wyniku prac budowlanych zostanie zniszczona częściowo szata roślinna (która następnie może zostać odbudowana po zakończeniu procesu budowlanego), prace budowlane będą powodowały wypłaszanie drobnych zwierząt – oddziaływanie to zaistnieje każdorazowo w przypadku zainicjowania robót budowlanych, bez względu na istniejący stan zagospodarowania przestrzeni. dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna pozostaje bez zmian (minimum 40 %) - oddziaływanie neutralne. |
| --- | --- |
| ludzie | oddziaływaniem pozytywnym długoterminowym, pośrednim i stałym będzie stosowanie do celów grzewczych: paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń co poprawi jakość powietrza atmosferycznego w otoczeniu. oddziaływaniem pozytywnym, bezpośrednim, długoterminowym, stałym będzie przyłączenie nowej zabudowy docelowo do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Wpłynie to pozytywnie na jakość wód ujmowanych do celów spożywczych. |
| zwierzęta | dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna pozostaje bez zmian (minimum 40 %) - oddziaływanie neutralne. oddziaływaniem negatywnym, pośrednim, chwilowym będzie wprowadzenie głównie zieleni urządzonej chronionej środkami chemicznymi co będzie powodowało dużą śmiertelność szczególnie wśród bezkręgowców. oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, chwilowym będą roboty budowlane w wyniku dopuszczenia realizacji zabudowy, co będzie powodowało płoszenie zwierząt, zwłaszcza ptaków. |
| rośliny | dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna pozostaje bez zmian (minimum 40 %) - oddziaływanie neutralne. pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym, bezpośrednim i stałym będzie wprowadzenie wielowarstwowych struktur roślinnych na terenach zieleni przydomowej, |
| woda | negatywnym oddziaływaniem długoterminowym i stałym będzie zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnych co będzie powodowało odwadnianie terenu i okresowe przesuszanie. negatywnym oddziaływaniem długoterminowym, pośrednim i stałym będzie przyrost zabudowy w większej intensywności, co zwiększy zapotrzebowanie na wodę, a co za tym idzie pośrednio przyczyni się do obniżania poziomu wód podziemnych. pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym i stałym będzie nakaz przyłączenia nowej zabudowy systemu kanalizacji, co pozwoli ograniczyć przedostawanie się ścieków do wód powierzchniowych oraz gruntu. pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym będzie docelowe przyłączenie nowej zabudowy do zbiorczej sieci wodociągowej co ograniczy realizację indywidualnych, niekontrolowanych ujęć wód. |
| powietrze | oddziaływaniem pozytywnym długoterminowym, bezpośrednim i stałym będzie stosowanie do celów grzewczych paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń co zmniejszy ilość zanieczyszczeń w atmosferze. |
| powierzchnia ziemi | negatywnym oddziaływaniem długoterminowym bezpośrednim i stałym zwiększającym jej degradację będą wszelkie roboty ziemne związane z budową budynków szczególnie z kondygnacjami podziemnymi lub sieci infrastruktury technicznej. pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym będzie docelowe podłączenie nowej zabudowy do zbiorczej sieci kanalizacyjnej co ograniczy zanieczyszczenia gruntu. |
| krajobraz | pozytywny skutek długoterminowy bezpośredni będzie się wiązał z zastosowaniem określonych w planie warunków dotyczących architektury nowopowstającej zabudowy, co pozwoli na kształtowanie jednolitego i wyważonego w krajobrazie osiedla mieszkaniowego. |
| klimat | negatywnym oddziaływaniem pośrednim i długoterminowym, stałym będzie zmniejszenie terenów biologicznie czynnych co wpłynie w niewielkim stopniu na topoklimat szczególnie nagrzewnie i wilgotność powietrza oraz warunki przewietrzania; |
| dobra naturalne | pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym na wody podziemne jako dobro naturalne będzie docelowe podłączenie nowej zabudowy do zbiorczej sieci kanalizacyjnej co ograniczy realizację nieszczelnych szamb, z których zanieczyszczenia przedostają się do wód podziemnych. pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym na wody podziemne jako dobro naturalne będzie docelowe podłączenie nowej zabudowy do zbiorczej sieci wodociągowej co ograniczy realizację indywidualnych, niekontrolowanych ujęć wód. |
| zabytki | oddziaływaniem długoterminowym, bezpośrednim i stałym jest ochrona strefy układu ruralistycznego, w graniach której położony jest częściowo przedmiotowy teren. |
| dobra materialne | bez zmian. |

Również w tym wypadku należy stwierdzić, iż ustalone zapisy w wystarczający sposób zabezpieczają występujące na tym terenie różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne. Nie będą na nie negatywnie oddziaływać, a pośrednio lub bezpośrednio wpłyną na nie korzystnie (zapewnienie poprawnej jakości życia mieszkańców osiedla).

Rozpatrując wpływ na środowisko przyrodnicze zmiany planu dotyczącej wprowadzenia usług publicznych na terenie funkcjonalnym oznaczonym symbolem UP88 odniesiono się do dopuszczonej na tym terenie zabudowy usług turystyki, zgodnie z obowiązującym w tym obszarze planem miejscowym. Wpływ na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta będzie nieznacznie większy niż w przypadku zabudowy usług turystyki. Odziaływanie na ludzi pozostaje będzie pozytywne.

Dla terenów usług publicznych – UP88:

| różnorodność biologiczna | negatywne oddziaływanie krótkoterminowe, chwilowe bezpośrednie będzie związane z dopuszczeniem zmiany zagospodarowania terenu – wprowadzenie nowej zabudowy – w wyniku prac budowlanych zostanie zniszczona częściowo szata roślinna (która następnie może zostać odbudowana po zakończeniu procesu budowlanego), prace budowlane będą powodowały wypłaszanie drobnych zwierząt – oddziaływanie to zaistnieje każdorazowo w przypadku zainicjowania robót budowlanych, bez względu na istniejący stan zagospodarowania przestrzeni. dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna pozostaje bez zmian (minimum 40 %) – odziaływanie neutralne. |
| --- | --- |
| ludzie | oddziaływaniem pozytywnym długoterminowym, pośrednim i stałym będzie stosowanie do celów grzewczych: paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń co poprawi jakość powietrza atmosferycznego w otoczeniu. oddziaływaniem pozytywnym, bezpośrednim, długoterminowym, stałym będzie przyłączenie nowej zabudowy docelowo do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Wpłynie to pozytywnie na jakość wód ujmowanych do celów spożywczych. |
| zwierzęta | dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna pozostaje bez zmian (minimum 40 %) – odziaływanie neutralne. oddziaływaniem negatywnym, pośrednim, chwilowym będzie wprowadzenie głównie zieleni urządzonej chronionej środkami chemicznymi co będzie powodowało dużą śmiertelność szczególnie wśród bezkręgowców. oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, chwilowym będą roboty budowlane w wyniku dopuszczenia realizacji zabudowy, co będzie powodowało płoszenie zwierząt, zwłaszcza ptaków. |
| rośliny | dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna pozostaje bez zmian (minimum 40 %) – odziaływanie neutralne. |
| woda | negatywnym oddziaływaniem długoterminowym i stałym będzie zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnych co będzie powodowało odwadnianie terenu i okresowe przesuszanie. negatywnym oddziaływaniem długoterminowym, pośrednim i stałym będzie przyrost zabudowy, co zwiększy zapotrzebowanie na wodę, a co za tym idzie pośrednio przyczyni się do obniżania poziomu wód podziemnych. pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym i stałym będzie nakaz przyłączenia nowej zabudowy systemu kanalizacji, co pozwoli ograniczyć przedostawanie się ścieków do wód powierzchniowych oraz gruntu. pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym będzie docelowe przyłączenie nowej zabudowy do zbiorczej sieci wodociągowej co ograniczy realizację indywidualnych, niekontrolowanych ujęć wód. |
| powietrze | dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna pozostaje bez zmian (minimum 40 %) – odziaływanie neutralne.. oddziaływaniem pozytywnym długoterminowym, bezpośrednim i stałym będzie stosowanie do celów grzewczych paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń co zmniejszy ilość zanieczyszczeń w atmosferze. |
| powierzchnia ziemi | negatywnym oddziaływaniem długoterminowym bezpośrednim i stałym zwiększającym jej degradację będą wszelkie roboty ziemne związane z budową budynków szczególnie z kondygnacjami podziemnymi lub sieci infrastruktury technicznej. pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym będzie docelowe podłączenie nowej zabudowy do zbiorczej sieci kanalizacyjnej co ograniczy zanieczyszczenia gruntu. |
| krajobraz | pozytywny skutek długoterminowy bezpośredni będzie się wiązał z zastosowaniem określonych w planie warunków dotyczących architektury nowopowstającej zabudowy, co pozwoli na kształtowanie jednolitego i wyważonego w krajobrazie osiedla mieszkaniowego - usługowego. |
| klimat | dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna pozostaje bez zmian (minimum 40 %) – odziaływanie neutralne. |
| dobra naturalne | pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym na wody podziemne jako dobro naturalne będzie docelowe podłączenie nowej zabudowy do zbiorczej sieci kanalizacyjnej co ograniczy realizację nieszczelnych szamb, z których zanieczyszczenia przedostają się do wód podziemnych. pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym na wody podziemne jako dobro naturalne będzie docelowe podłączenie nowej zabudowy do zbiorczej sieci wodociągowej co ograniczy realizację indywidualnych, niekontrolowanych ujęć wód. |
| zabytki | oddziaływaniem długoterminowym, bezpośrednim i stałym jest ochrona strefy układu ruralistycznego, w graniach której położony jest częściowo przedmiotowy teren. |
| dobra materialne | pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym bezpośrednim będzie wyposarzenie osiedla w nowej terenu usług publicznych. |

Również w tym wypadku należy stwierdzić, iż ustalone zapisy w wystarczający sposób zabezpieczają występujące na tym terenie różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne. Nie będą na nie negatywnie oddziaływać, a pośrednio lub bezpośrednio wpłyną na nie korzystnie (zapewnienie poprawnej jakości życia mieszkańców osiedla).

## ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO W WYNIKU REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY PLANU.

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje szereg działań i ustaleń, które w konsekwencji ich wprowadzenia wpływają korzystnie na stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, a zmiany wprowadzone do tego planu również uwzględniają potrzebę zabezpieczenia jakości poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego. Z punktu widzenia funkcjonowania środowiska i jego najcenniejszych elementów na omawianym obszarze najważniejszymi ustaleniami zawartymi w obowiązującym planie i potrzymane jego zmianą to:

- całkowity zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagany oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany zgodnie z przepisami odrębnymi (za wyjątkiem dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń oraz obiektów infrastruktury technicznej);

- zakaz składowania wszelkich odpadów w tym odpadów niebezpiecznych w granicach obszaru objętego planem miejscowym;

- wskazanie, iż cały teren objęty niniejszym planem miejscowym położony jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” a co za tym idzie wszelkie zagospodarowanie terenu musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

Istotnie, na jakość środowiska przyrodniczego wpłynie fakt, że wszystkie tereny leśne zostały pozostawione w dotychczasowym użytkowaniu, natomiast zadrzewienia na pozostałych obszarach (tereny ZR) zostały wskazane do zachowania. Plan zawiera również zapisy, mające na celu ochronę siedlisk związanych z wodą oraz urządzeń melioracyjnych. Istotny wpływ na jakość środowiska przyrodniczego oraz jakość środowiska życia mieszkańców wsi będą miały zapisy dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz na terenach usług turystyki.  Ważnym ustaleniem dla jakości środowiska wodno-gruntowego dopuszczenie zastosowania bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe na terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej jedynie do czasu zrealizowania sieci kanalizacyjnej umożliwiającej przyłączenie budynku co ma na celu ograniczenie  ingerencji w jakość wód gruntowych.

Planowanie przestrzenne jest procesem cyklicznym, który ma za zadanie bieżącą analizę potrzeb inwestycyjnych we wsi, stanu zagospodarowania oraz uwarunkowań przyrodniczych. Do zadań wsi należy okresowe monitorowanie postępów realizacji uchwalonego planu miejscowego (np. corocznie) i konfrontowanie ich z aktualnymi potrzebami mieszkańców i inwestorów.

Realizacja postanowień planu odbywa się poprzez uwzględnianie w wydawanych pozwoleniach na budowę zasad zagospodarowania działek i standardów zabudowy, jakie zostały zapisane w planie miejscowym.

Plan niezwykle wyczerpująco potraktował problematykę ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego. Należy spodziewać się, że ustalenia zawarte w planie pozwolą w maksymalny sposób niwelować negatywne skutki jakie może powodować nowe zagospodarowanie. Rozwiązania przyjęte w projekcie planu w odniesieniu do ochrony przyrody, ochrony środowiska i krajobrazu należy uznać za dostateczne dla łagodzenia niekorzystnych efektów środowiskowych jakie potencjalnie mogą wystąpić na omawianym obszarze.

Ponadto należy nadmienić, że w granicach opracowania nie znajdują się  w obszary Natura 2000.

## ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE PLANU

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala szereg działań i ustaleń, które w konsekwencji ich wprowadzenia wpływają korzystnie na stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. w związku z powyższym, jak i wobec nieznacznego znaczeniem zmian wprowadzanych w niniejszym planie nie ma potrzeby proponowania rozwiązań alternatywnych do rozwiązań przyjętych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Niewątpliwie najbardziej korzystne było by całkowite zrezygnowanie z dopuszczenia rozwiązań tymczasowych z zakresu gospodarki ściekowej lecz trzeba mieć na uwadze iż planowanie przestrzenne powinno być realizowane zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, w tym również brać pod uwagę ustalenia Studium oraz wnioski mieszkańców. W związku z powyższym w niniejszej zmianie planu miejscowego pewne ustalenia istotne z punktu widzenia ekonomicznego czy społecznego zostały wprowadzane przy jednoczesnym ograniczeniu  ich negatywnych skutków dla przyrody. W związku z tym należy uznać, iż obowiązujący plan oraz jego zmiana w najkorzystniejszy z możliwych sposobów (z wykorzystaniem środków i metod zgodnych z obowiązującym obecnie prawem) godzi zainwestowanie terenu miejscowości z ochroną środowiska przyrodniczego.

## STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Podstawę prawną Prognozy oddziaływania na środowisko stanowi:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.);

- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami);

Celem Prognozy jest określenie charakteru prawdopodobnych skutków i oddziaływań na środowisko przyrodniczo-kulturowe, które mogą być spowodowane realizacją zalecanych lub dopuszczonych przez Plan sposobów zagospodarowania i użytkowania terenu. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. Prognoza w szczególności określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko w tym m.in. na różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, wodę, powierzchnię ziemi, krajobraz, zasoby naturalne, a także system przyrodniczy miasta i powiązania przyrodnicze obszaru oraz prawne formy ochrony przyrody.  Oddziaływanie oceniono w stosunku do aktualnego stanu prawnego, czyli w stosunku do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ocenę skutków wpływu ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko oparto na analizie potencjalnych zagrożeń wynikających z realizacji ustaleń zmiany planu.

Obszar objęty opracowaniem, o powierzchni ok. 118 ha znajduje się w granicach sołectwa Junoszyno w gminie Stegna. Analizowany teren obejmuje teren wsi Junoszyno. Junoszyno jest niewielką miejscowością nadmorską. Zamieszkuje ją na stałe około 300 mieszkańców. Dominuje tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, występują nieliczne siedliska. Miejscowość ta, podobnie jak inne osady nadmorskie, przeżywa dość silną presję inwestycyjną związaną z turystyką.  Dominuje tu turystyka pobytowa związana z indywidualnymi działkami rekreacyjnymi. Północną część obszaru opracowania stanowią wydmy nadmorskie oraz tereny plaż. Część zachodnia obejmuje tereny łąk, pastwisk oraz nieużytków, jak również zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług turystyki. W części wschodniej skupione są przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (w tym agroturystyka) oraz tereny łąk i pastwisk. Południowo-wschodnie tereny obszaru opracowania to głównie zabudowa jednorodzinna, tereny letniskowe i lasy. Wzdłuż południowo-zachodniej granicy występują głównie  łąki, pastwiska, nieużytki, jak również zabudowa letniskowa.

Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem jak i na obszarze całej gminy Stegna stan środowiska przyrodniczego można określić jako bardzo dobry. Składają się na to przede wszystkim: dotychczasowe niewielkie zainwestowanie omawianego terenu skupiające się wokół zwartej zabudowy wsi oraz zróżnicowanie warunków naturalnych na omawianym obszarze i w jego otoczeniu (duży udział terenów leśnych, urozmaicona rzeźba terenu, cieki i tereny podmokłe, dobre warunki aerosanitarne itp.). W granicach terenu opracowania stan środowiska jest zróżnicowany: dobry na przeważającej części terenu – na terenach zalesionych, zaś gorszy – na obszarach zurbanizowanych i wokół ciągów komunikacji kołowej.

Obszar objęty opracowaniem położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” (Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego Nr 58 Poz. 1192 i 1193). W obowiązującym planie miejscowym ustalono, że wszelkie zagospodarowanie terenu w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi. Przedmiotowa zmiana planu pozostawia to ustalenie bez zmian.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że założenia przyjęte w planie miejscowym i poddane ocenie w prognozie nie naruszają ustaleń z dokumentami powiązanymi z przedmiotowym opracowaniem, tj.:

  - opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przyplażowego we wsi jantar na terenie gminy Stegna oraz na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przyplażowego we wsi Junoszyno na terenie gminy Stegna, IGPIM, Warszawa 2007;

  - opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna, 2007;

  - uchwała nr XV/138/2011 Rady Gminy Stegna z dnia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno uchwalonego Uchwałą nr XXXV/347/10 z dnia 22.01.2010 r.

  - Program ochrony środowiska dla gminy Stegna na lata 2010 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013-2016;

  - Plan gospodarki odpadami województwa pomorskiego 2018.

Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały intencyjnej zmiana planu ma na celu regulację zasad dotyczących stosowania   rozwiązań  z zakresu gospodarki ściekowej. W tym celu, wprowadzono w zmianie planu rozwiązanie tymczasowe polegające na wprowadzeniu zapisu, iż na terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej dopuszcza się do czasu zrealizowania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zastosowanie bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe. Przy czym zastrzeżono, iż po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje nakaz odprowadzenia ścieków bytowych do tej sieci. Ponadto na wiosek właściciela działek nr ewid. 27/9 i 27/10 zmieniono ich przeznaczenie z ”terenu zabudowy letniskowej” (ML46) na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN47a). Zmiana ta była uzasadniona, ponieważ obszary sąsiadujące z wnioskowanym terenem są terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkalna jednorodzinną w związku z czym istniała możliwość kontynuacji tego rodzaju zabudowy. Ponadto wykazane przez wnioskującą warunki geotechniczne terenu, także nie budziły zastrzeżeń, co do możliwości realizacji na danym terenie inwestycji budowlanych. W planie, również na wniosek właściciela, zmieniono przeznaczenie terenu zabudowy usług turystyki i podzielono go na teren usług publicznych oznaczonych symbolem UP88 oraz teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, który został włączony do terenu oznaczonego symbolem MN/U89. W omawianym projekcie także została usunięta planowana droga wewnętrzna KDW04 w związku z wnioskami, które wpłynęły od właścicieli nieruchomości przylegających bezpośrednio do ww. drogi. W efekcie czego projektant - urbanista na postawie wizji lokalnej oraz analizy terenu stwierdził, iż brak ww. drogi nie wpłynie w negatywny sposób na obsługę komunikacyjną obszaru. Kolejna zmiana planu polegała na dopuszczeniu na większości terenów oznaczanych symbolem MN/U lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych pod warunkiem, iż architektura tejże zabudowy musi uwzględniać cechy architektury regionalnej oraz będzie spełniać wymogi ustalone w planie w zakresie jej gabarytów i elementów wykończeniowych. Dopuszczono także w zmianie planu na terenie usług publicznych oraz usług sportu i rekreacji oznaczonych symbolem UP/US55 lokalizację tymczasowych obiektów wystawowych, tymczasowych obiektów i urządzeń rozrywkowych i rekreacyjnych, tymczasowych obiektów związanych z organizacją imprez masowych i okolicznościowych na okres ich trwania, tymczasowych obiektów handlowo-usługowych związanych z organizacją imprez masowych i okolicznościowych na okres ich trwania. Dokonano także, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków aktualizacji gminnej ewidencji zabytków, a także wskazano obiekty o wysokich wartościach kulturowych oraz obiekty współtworzące charakter historycznej zabudowy oraz wprowadzono szereg ustaleń chroniących ww. wartości i określających zasady ich najbliższego zagospodarowania. Ponadto wskazano wzdłuż terenu drogi publicznej klasy zbiorczej (KDZ01) orientacyjny przebieg ścieżki rowerowej stanowiącej fragment ponadlokalnej inwestycji celu publicznego „Ścieżka rowerowa na Mierzei Wiślanej (Mikoszewo – Jantar – Junoszyno – Stegna – Sztutowo – Kąty Rybackie - Skowronki – Przebrno – Krynica Morska – Piaski”.

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje szereg działań i ustaleń, które w konsekwencji ich wprowadzenia wpływają korzystnie na stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, a zmiany wprowadzone do tego planu również uwzględniają potrzebę zabezpieczenia jakości poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego. Z punktu widzenia funkcjonowania środowiska i jego najcenniejszych elementów na omawianym obszarze najważniejszymi ustaleniami zawartymi w obowiązującym planie i potrzymane jego zmianą to:

- całkowity zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagany oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany zgodnie z przepisami odrębnymi (za wyjątkiem dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń oraz obiektów infrastruktury technicznej);

- zakaz składowania wszelkich odpadów w tym odpadów niebezpiecznych w granicach obszaru objętego planem miejscowym;

- wskazanie, iż cały teren objęty niniejszym planem miejscowym położony jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” a co za tym idzie wszelkie zagospodarowanie terenu musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

Istotnie, na jakość środowiska przyrodniczego wpłynie fakt, że wszystkie tereny leśne zostały pozostawione w dotychczasowym użytkowaniu, natomiast zadrzewienia na pozostałych obszarach (tereny ZR) zostały wskazane do zachowania. Plan zawiera również zapisy, mające na celu ochronę siedlisk związanych z wodą oraz urządzeń melioracyjnych. Istotny wpływ na jakość środowiska przyrodniczego oraz jakość środowiska życia mieszkańców wsi będą miały zapisy dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz na terenach usług turystyki.  Ważnym ustaleniem dla jakości środowiska wodno-gruntowego dopuszczenie zastosowania bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe na terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej jedynie do czasu zrealizowania sieci kanalizacyjnej umożliwiającej przyłączenie budynku co ma na celu ograniczenie  ingerencji w jakość wód gruntowych.

W przypadku braku realizacji niniejszej zmiany planu teren ulegać będzie dalszym przekształceniom zgodnie z obecnie obowiązującym planem miejscowym. Zgodnie z nim, analizowany obszar stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej z dużą ilością terenów leśnych oraz brakiem możliwości stosowania rozważań alternatywnych w zakresie gospodarki ściekowej. Ponadto, z uwagi w wyniku braku realizacji ustaleń przedmiotowej zmiany planu degradacji może ulec zabudowa historyczna o najwyższych wartościach kulturowych, którą dopiero w sposób wystarczający chronią zapisy opracowanej zmiany planu.

Warto tutaj podkreślić, iż w zakresie przeznaczeń terenu sporządzona zmiana planu wprowadza niewielkie korekty, które nie spowodują istotnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi, zarówno na terenie objętym planem jak i na terenach sąsiednich. Natomiast istotną zmianą obowiązującego jest wprowadzenie zapisu, iż na terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej dopuszcza się do czasu zrealizowania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zastosowanie bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe. Przy czym zastrzeżono, iż po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje nakaz odprowadzenia ścieków bytowych do tej sieci. Przy stosowaniu szczelnych zbiorników na ścieki bytowe nie powinno to być zagrożeniem dla wód czy gleby. Zmiana ta może być przyczyną przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu. Planowane zainwestowania zgodnie z przedmiotową zmianą planu w zakresie planowanych funkcji wiąże się z nieznacznym oddziaływaniem na środowisko dla obszaru oznaczonego symbolem MN46a, pozytywnym oddziaływaniem na obiekty w dużych wartościach historycznych oraz w miejscu likwidacji drogi wewnętrznej, a także brakiem oddziaływania dla pozostałego obszaru.

Ustalone warunki zabudowy pozwalają stwierdzić, że realizacja przedsięwzięć przewidzianych zmianą planu nie spowoduje istotnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi, zarówno na terenie objętym planem jak i na terenach sąsiednich.